| АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.11.2014 № 52 с. Новотроицкое Об утверждении схемы водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области на период до 2024 года В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения, требований к их содержанию» администрация Новотроицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области на период до 2024 года. Прилагается. 2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных правовых органов местного самоуправления Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области. Глава администрации Новотроицкого сельского поселения Т.А. Жданова Утверждена постановлением главы Новотроицкого сельского поселения от 19.11.2014 № 52 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района кировской области на период до 2024 ГОДА 2014 год I. Общие положения Схема водоснабжения Новотроицкого сельского поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования. Основанием для разработки схемы водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района являются: 1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 2. Муниципальная Программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области» на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации Новотроицкого сельского поселения от 18.12.2013 № 48; Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем теплоснабжения. Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет. II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения  определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;  повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;  минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;  обеспечение жителей Новотроицкого сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения. Раздел 1. Сведения о водоснабжении по поселению 1. Краткая характеристика Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области Новотроицкое сельское поселение входит в состав Шабалинского района Кировской области. Располагается на северо-западе Шабалинского района, в 17 км от районного центра пгт. Ленинское. В состав сельского поселения входят 3 села, 23 деревни: село Новотроицкое, село Соловецкое, село Архангельское, деревни Большие Ковали, Большое Липово, Высока, Галкины, Жуки, Журавли, Замази, Ключи, Красногоры, Криничата, Крутая, Куринцы, Малые Ковали, Медведевская, Медведково, Мироновцы, Пруды, Пчелинская, Сенниковы, Стародубцевы, Тохтинцы, Чибриковская, Юдинцы. Численность населения Новотроицкого сельского поселения на 01.01.2014 – 1639 человек. Административным центром является с.Новотроицкое. Площадь территории в границах сельского поселения - 678 кв.км. Жилищный фонд всего поселения составляет 49,7 тыс. м2 общей площади. Климат умеренно-континентальный с ярко выраженными временами года. Для климата характерна резкая смена переходных периодов сезонов года, продолжительная холодная зима и умеренно теплое лето. Относительно равнинный, слабо всхолмленный рельеф и отсутствие горных преград способствуют свободному проникновению воздушных потоков с Атлантического океана, которые смягчают суровость зимы. Весной усиливается межширотная циркуляция смены ветров южных и северных направлений. Это создает неустойчивый температурный режим весной. В мае-июне неоднократно наблюдаются возвраты холодов с заморозками и даже выпадением снега. Основными природными ресурсами поселения являются подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Новотроицкого сельского поселения расположены 10 скважин. Услуги по водоснабжению предоставляют администрация Новотроицкого сельского поселения, ООО «АПК «Архангельское», СПК (колхоз) «Родина», которые выполняют работы по: - добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения; - подключения потребителей к системе водоснабжения; - обслуживание водопроводных сетей; - установка приборов учета (водомеров), их опломбировка; - демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен. Взаимоотношения с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. 2. Проектные решения. Проектные решения водоснабжения Новотроицкого сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. Система водоснабжения поселения не централизованная, хозяйственно-питьевая – по назначению, кольцевая и тупиковая – по конструкции. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение. 3. Источники водоснабжения, схема водоснабжения. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды артезианских скважин. Администрация Новотроицкого сельского поселения, ООО «АПК «Архангельское», СПК (колхоз) «Родина»,осуществляют водоснабжение населенных пунктов: село Новотроицкое, село Соловецкое, село Архангельское, деревни Стародубцевы, Галкины. Водоснабжение Новотроицкого сельского поселения осуществляется из 10 водозаборных скважин. Скважина № 3062 – насос ВОДОМЕТ 60/52 Скважина № 5272 –насос ЭЦВ 6-10-80 Скважина № 5664 –насос ЭЦВ 6-10-80 Скважина № 5283 –насос ЭЦВ 6-10-80 Скважина № 5249 – насос ЭЦВ 6-10-80 Скважина № 1398 - насос ЭЦВ 6-10-80 Скважина № 5701- насос ЭЦВ 6-10-80 Скважина № 1946 - насос ЭЦВ 6-10-80 Скважина № 885 - насос ЭЦВ 6-6,5-85 Скважина № 6629 - насос ЭЦВ 6-6,5-85 Возле каждой скважины установлена водонапорная башня. Высота башни - 25 метров с объемом бака 25 м3. № скважины Место расположения Год ввода в эксплуатацию 3062 С. Новотроицкое, ул. Кооперативная 4б 1970 год 5272 С. Новотроицкое, у детского сада 1979 год 5664 С. Новотроицкое 1981 год 5283 Д. Малушковы 1979 год 5249 С. Новотроицкое 1979 год 1398 Д. Галкины 1984 год 5701 С. Соловецкое 1981 год 1946 С. Соловецкое 1981 год 885 С. Архангельское 1962 год 6629 С. Архангельское 1990 год Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром 20-250 мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети _38 км. Дата постройки с 1978 года. Водоразборных колонок – _4_штуки. Поднято воды насосными станциями всего –46,4 тыс. м3. Объем потребления воды населением –30,5 тыс. м3 за год, при нормативе –1,75 м3 на человека. Объем потребления воды бюджетными организациями –6,2 тыс. м3. Объем потребления воды прочими потребителями – 9,7 тыс. м3. Утечки и неучтенный расход воды – 0,15 тыс. м3, учет расхода воды в бюджетных организациях ведется по приборам учета и по нормативам. На 2014 год (до 30 июня) Решением РСТ Кировской области на услуги водоснабжения для потребителей Новотроицкого сельского поселения установлен тариф в размере 20,61 руб. за 1 м3. Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимаются: администрация Новотроицкого сельского поселения ООО «АПК «Архангельское», СПК (колхоз) «Родина»,. Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительные объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызвано высокой степенью износа сетей и оборудования. Система водоснабжения Новотроицкого сельского поселения планируется для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой теплоснабжения, Программой «Комплексное развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселение Шабалинского района Кировской области» на 2014-2016 годы». Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. 4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению: 1. Несоответствия некоторых объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами). 2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов. 3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду. 4. Отсутствие современных технологий водоочистки. 5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей. 6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Новотроицкого сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) в перспективе необходимо предусмотреть: 1. капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток; 2. развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм; 3. поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети. Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу Ø110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Для учёта расхода воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. 5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов: В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. Пояс зон санитарной охраны второго и третьего режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. 6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Износ водопроводной сети составляет до 99 %. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Администрация Новотроицкого сельского поселения запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети. |  | Начало формы Конец формы |
| --- | --- | --- |