ИЗМЕНЕНИЯ

Решение Думы от 24.10.2016 № 43/215; от 26.06.2017 № 49/245

НОВОТРОИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.04.2016											№ 38/194

с. Новотроицкое

Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района  Кировской области на 2016-2033 годы»

На основании Градостроительного кодекса, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Новотроицкая сельская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района  Кировской области на 2016-2033 годы».

- Предусмотреть в бюджете Новотроицкого сельского поселения на 2016 год выделение финансовых средств для реализации программы.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Новотроицкого сельского поселения.

- Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Новотроицкого сельского поселения.

Глава Новотроицкого

сельского поселения								Т.А. Жданова

УТВЕРЖДЕНА

Решением Новотроицкой

сельской Думы

от 25.04.2016  № 38/194

ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ШАБАЛИНСКОГО

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2033 ГОДЫ"

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 2016-2033 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области |
| Соисполнители Программы | Соисполнители Программы отсутствуют |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261_ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Градостроительный кодекс РФ; Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план Новотроицкого сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Создание комплекса условий для проживания населения, отвечающих стандартам качества и благоприятной жизненной среды; -снижение расходов на эксплуатацию и ремонт коммунальной инфраструктуры; -устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение надежности систем; -повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; -привлечение инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры поселения; -улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области |
| Целевые показатели | Целевыми показателями являются -количество отремонтированных водопроводных сетей; -экономия электроэнергии; -численность населения, имеющего доступ к услугам. |
| Этапы и сроки реализации программы | программа реализуется в два этапа: 1 этап - в 2016-2020 годах, 2 этап – в 2021-2033 годах |
| Объемы, требуемых капитальных вложений и источники финансирования | Источник финансирования – средства бюджетов всех уровней и тарифы, инвестиции, средства спонсоров, концессионеров. Объемы, требуемых капитальных вложений на весь срок Программы – 2365,0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий, предусмотренные Программой носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий на соответствующий год. На реализацию программы могут быть направлены также субсидии из областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; -Снижение эксплуатационных затрат; -Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; Улучшение экологического состояния окружающей среды; -Повышение надежности водоснабжения и водоотведения; -Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения. |

(Паспорт  изменен решением Думы от 24.10.2016 № 43/21)

## 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района.

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда. Современные тенденции жилищного строительства таковы, что улучшение жилищных условий населения производится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается. Развитие жилищного строительства в сельском поселении в перспективе:

- обновление старого жилого фонда, благоустройство, точечная застройка населенных пунктов в существующих границах;

- участие в целевых областных и федеральных целевых программах жилищного строительства.

### Водоснабжение

Водоснабжение Новотрицкого сельского поселения для хозяйственно-питьевых целей осуществляется в настоящее время 9 скважинами, водозаборные скважины расположены: в с. Новотроицкое, с. Соловецкое, с. Архангельское, дер.. Галкины, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения - протяженность водопровода в сельском поселении составляет 40,5 км.

Все водозаборы используют воду подземных источников. Износ водопроводной сети составляет более 90 %, в связи с чем необходима их замена или реконструкция.

Нормативное водопотребление Новотроицкого сельского поселения

| Наименование поселения | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, куб. м/год |
| --- | --- | --- |
| сельское поселение | 1535 | 924725 |

Основными проблемами функционирования системы водоснабжения являются:

- Высокий процент износа водопроводных сетей, оборудования водозаборных сооружений

- Нерациональное потребление населением питьевой воды.

Водоотведение

В Новотроицком сельском поселении центральное водоотведение отсутствует. Жители используют местные канализации.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с отсутствием очистных сооружений в сельской местности.

Сточные воды сбрасываются на рельеф местности без очистки, сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы либо непосредственно на рельеф местности.

### Электроснабжение

Поставку электроэнергии в поселение осуществляет Западные электрические сети, филиал ОАО «Энергосбыт Плюс». Система электроснабжения имеет разветвленную сеть, обеспечивающую электроэнергией предприятия, организации и жителей поселения. На сегодняшний день в   сельском поселении систему мощности электростанций поселения можно считать достаточными обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора на перспективу.

Для дальнейшего развития системы электроснабжения предусматривается:

- освещение улиц населенных пунктов;

- внедрение энергосберегающих технологий для уличного освещения;

- реконструкция и модернизация электрических сетей.

Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является АО «Газпром газораспределение Киров». Шабалинский муниципальный район участвует в долгосрочной целевой программе "Развитие газификации Кировской области", благодаря этому происходит расширение газопроводной сети.

Газоснабжение сельского поселения осуществляется сжиженным баллонным газом. Ведется постоянное обслуживание населения баллонным газом.

Населенные пункты поселения негазифицированы.

Сжиженный углеводородный газ поставляется во все негазифицируемые населенные пункты автотранспортом.

Средства связи и коммуникаций

В настоящее время в поселении обеспечение потребностей телефонной сетью, телевизионным и радиовещанием не в полной мере соответствует нормативным требованиям.

Мощность построенных базовых телефонных и сельских телефонных станций, телефонных линий связи позволяет осуществлять дальнейшее развитие услуг - телефон, интернет, телевидение.

Для развития и улучшения качества предоставления услуг связи целесообразно проведение модернизации соединительных линий сельских АТС.

Для организации доступа к сети «Интернет» в селах Новотроицкого сельского поселения необходимо строительство волоконно – оптической линии связи. Данный проект будет реализован в рамках Федеральной программы «Устранение цифрового неравенства»

«Теплоснабжение

Анализ существующих технологических решений при осуществлении теплоснабжения на территории Новотроицкого сельского поселения показан в таблице № 2. Прилагается.

Оценка динамики изменения показателей функционирования систем теплоснабжения на территории Новотроицкого сельского поселения отражена в таблице № 3. Прилагается.

Сравнение технико-экономических показателей функционирования систем теплоснабжения на территории Новотроицкого сельского поселения отражена в таблице № 4»;

(Часть Теплоснабжение добавлена решением Думы от 26.06.2017 № 49/245)

2. Перспективы развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

На территории муниципального поселения постоянно проживает 1535 человек. Административный центр село Новотроицкое.

В настоящее время прослеживается тенденция к снижению численности населения Новотроицкого сельского поселения, вызванная, в первую очередь, отрицательным показателем естественного прироста. Спад в агропромышленном производстве, невыгодное географическое положение сельского поселения на территории области не способствуют демографическому росту численности сельского населения. Населенные пункты с небольшим количеством населения в перспективе будут вымирать, оставшееся население сконцентрируется в базовых населенных пунктах. Постепенное наращивание темпов восстановления агропромышленного комплекса, создание новых мест приложения труда, направление миграционного притока в вымирающие населенные пункты создадут в дальнейшем перспективы для заселения территории Новотроицкого сельского поселения. В современных сложившихся условиях, необходимо принимать меры по стабилизации численности сельского населения.

Процессы кардинальных положительных сдвигов в демографической ситуации достаточно длительные, изменение демографической ситуации зависит от общей политики государства, органов местного самоуправления поселения, района и области.

Социальная инфраструктура поселения развита слабо. Система бытового обслуживания сельского населения практически отсутствует.

В с. Новотроицкое расположены: школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, ВОП, 5 магазинов, отделение почты.

В с. Архангельское расположены: отделение почты, школа, детский сад, 3 магазина, библиотека, Дом культуры, ФАП.

В с. Соловецкое расположены: отделение почты, школа, детский сад, 2 магазина, библиотека, Дом культуры, ФАП.

.Для создания эффективности функционирования учреждений социальной, бытовой и культурной инфраструктуры необходимы реконструкция и ремонт существующих объектов, оснащение их современным оборудованием.

При реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры предусматривать техническое оснащение их современными средствами, компьютерной техникой с выходом в сеть "Интернет".

В целях обеспечения социально-бытового и культурного обслуживания населения предлагаются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт и модернизация Домов культуры во всех селах поселения;

На территории поселения, как и в целом по району, существует проблема улучшения жилищных условий, это является одной из самых острых социальных проблем, ее решение требует программного подхода и значительных финансовых затрат. В настоящее время население проживает в домах одноэтажной жилой застройки усадебного типа, темпы обновления и реконструкции жилой застройки очень низкие. Потребность в улучшении жилищных условий заключается в основном в повышении комфортности и качества жилья.

Существующий жилищный фонд сельского поселения характеризуется низким уровнем благоустройства.

Жилой фонд Новотроицкого сельского поселения составляет 50,3 тыс. кв. м.

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что улучшение жилищных условий населения производится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

Территория поселения обладает неплохим потенциалом экономического развития, связанного с выращиванием и переработкой сельскохозяйственных продуктов.

Развитие экономического потенциала сельского поселения в перспективе - это создание новых предприятий агропромышленного комплекса, которые будут развиваться по мере концентрации земель у эффективных собственников.

Дальнейший сценарий развития производства на территории поселения относится к вопросам деятельности хозяйствующих субъектов и не нуждается в регулировании генеральным планом, за исключением обособления функциональных производственных зон в соответствии с законодательством по территориальному планированию (Градостроительным кодексом РФ, местным законодательством) и выявленных ограничений.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Планируемые мероприятия по инженерному обеспечению сформированы по следующим разделам: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Водоснабжение

Для дальнейшего развития системы водоснабжения поселения возможна передача ее по концессионному соглашению. В целом в системе водоснабжения необходимы следующие мероприятия.

В первую очередь:

- установка водопроводной башни в с. Новотроицкое, ремонт водопроводной башни в с.Соловецкое;

- реконструкция водопроводной сети в с. Новотроицкое, с. Архангельское.

### Водоотведение

На территории Новотроицкого сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

### Электроснабжение

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточными обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора на перспективу.

Для обеспечения сельского поселения электроснабжением предлагается реализация следующих мероприятий.

В первую очередь:

- освещение улиц населенных пунктов;

- внедрение энергосберегающих технологий для уличного освещения.

### Средства связи и коммуникаций

Для развития и улучшения качества предоставления услуг связи целесообразно проведение модернизации соединительных линий сельских АТС.

Для организации доступа к сети «Интернет» в селах Новотроицкого сельского поселения необходимо строительство волоконно – оптической линии связи. Данный проект будет реализован в рамках Федеральной программы «Устранение цифрового неравенства»

### Экологическая ситуация

В целом фактическое загрязнение воздуха населенных мест поселения можно оценить, как допустимое.

Радиационный фон на территории сельского поселения нормальный.

Мероприятия по улучшению экологической обстановки:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- устройство контейнерных площадок для сбора мусора.

Основные мероприятия Программы приведены в следующей таблице:

### 4. Система программных мероприятий, обеспечивающих

### достижение целевых показателей.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Кировской области, средства местного бюджета, внебюджетные источники.

### Система программных мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей приведена в таблице 1.

Таблица 1

| NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2033 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопроводной сети в Новотроицком сельском поселении | Администрация муниципального образования - Новотроицкого сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области | Администрация муниципального образования – Новотроицкое сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области | Областной бюджет, местный бюджет, средства спонсоров, концессионеров | 550,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 390,0 | Обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой населения и объектов инфраструктуры |
| 2. | Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка энергосберегающих ламп и светильников | Администрация муниципального образования - Новотроицкое сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области | Администрация муниципального образования - Новотроицкое сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области | Бюджет муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области, средства спонсоров, концессионеров | 5,0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | Снижение потребления электроэнергии до 5% |
| 2.2 | Применение энергосберегающих систем уличного освещения | Администрация муниципального образования - Новотроицкое сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области | Администрация муниципального образования - Новотроицкое сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области | Бюджет муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области, средства спонсоров, концессионеров | 10,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | Экономия электрической энергии до 5% |
| 3. | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт автомобильных дорог Новотроицкого сельского поселения | Администрация муниципального образования - Новотроицкое сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области | Администрация муниципального образования - Новотроицкое сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области | Бюджет муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского муниципального района Кировской области, средства спонсоров, концессионеров | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2365,0 | 300,0 | 333,0 | 335,0 | 350,0 | 350,0 | 697,0 |  |

## 5. Источники инвестиций, тарифы

и доступность Программы для населения

Для реализации мероприятий Программы потребуется 2365,0 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы на 2016 - 2033 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Объемы финансирования являются предварительными и подлежат уточнению.

Подготовка расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, производится организациями коммунального комплекса.

Доступность Программы для населения обеспечивается размещением на сайте Шабалинского муниципального района.

## 6. Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением

Администрация МО – Новотроицкое сельское поселение обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО – Новотроицкое сельское поселение.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом в соответствии с приоритетами социально-экономического развития;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.