##### Часть 2. Положения о территориальном планировании

## 1.Общие положения

Настоящий муниципальный правовой акт — Генеральный план Высокораменского сельского поселения (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании распоряжения администрации Высокораменского сельского поселения о разработке генерального плана.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации утверждаемой частью Генерального плана является Положение о территориальном планировании содержащее пояснительную записку и соответствующие карты.

Базовым решением генерального плана, отраженным в положении о территориальном планировании, является функциональное зонирование территории. Именно функциональное зонирование является первым принципом, вносящим порядок и систему в планировочную организацию поселения, и призвано графически описать территориальное воплощение стратегии генерального плана.

Функциональное зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и результат агрегированного выделения частей территории поселения с определенными видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности.

Целями такого зонирования являются:

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения,

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду,

– рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений,

– формирование содержательной основы для градостроительного зонирования.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации правовой статус функциональных зон определяется следующими положениями:

1) границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредственно путем принятия решения об утверждении генерального плана представительным органом местного самоуправления. Помимо функциональных зон, утверждаются также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Иными словами, только две указанные позиции в картах генерального плана утверждаются посредством утверждения этого акта. Иные позиции в картах генерального плана не утверждаются, а только отображаются как физические и правовые факты, в том числе отображаемые из иных документов;

2) факт утверждения в генеральном плане функциональных зон и их параметров непосредственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт порождает правовые основания для осуществления последующих действий в соответствии с генеральным планом, которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией поселения. Такими действиями, осуществляемыми администрацией после определения функционального зонирования в генеральном плане, являются, главным образом, действия по закреплению принятых решений – по подготовке предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки (Правила). Поскольку градостроительные регламенты, содержащиеся в таких правилах, определяют основу правового режима использования земельных участков, то опосредованным образом (через Правила) решения генерального плана по функциональному зонированию приобретают правовое закрепление в нормативном правовом акте Правилах землепользования и застройки.

С целью обеспечения жилищного строительства, под перспективную зону комплексной малоэтажной жилой застройки со строительством транспортной и инженерной инфраструктуры и объектов муниципального значения в с.Высокогорье и  д.Содом для земельных участков выделенных на карте штрих пунктиром («Карта функциональных зон, административных границ, границ территории и земель (опорный план)»), провести органам местного самоуправления формирование земельных участков и его кадастровый учет с последующим внесением в генеральный план Высокораменского сельского поселения.

## 2.Проектные решения

На территории Высокораменского сельского поселения Проектом генерального плана определены следующие функциональные зоны:

Функциональные зоны за пределами границ населенных пунктов

- Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования сформирована на землях сельскохозяйственного назначения.

В данной зоне проектом генерального плана указано размещение несанкционированных свалок. Срок ликвидации всех несанкционированных свалок  на территории Высокораменского сельского поселения назначен до 2018 года, путем вывоза в Ленинское городское поселение Шабалинского района на территорию  мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода. А так же планируется ликвидация скотомогильников находящихся на территории Высокораменского сельского поселения расположенных на землях сельскохозяйственного использования. Отображено на карте «Карта функциональных зон, административных границ, границ территории и земель (опорный план)».

- Зона лесного хозяйства

Зона лесного хозяйства выделена на землях лесного фонда. Часть земель лесного фонда, входит в зону освоения минерально-сырьевых ресурсов.

- Зона перспективного лесного хозяйства

Зона перспективного лесного хозяйства выделена на землях сельскохозяйственного назначения, зарастающих лесной растительностью.

- Зона освоения минерально-сырьевых ресурсов

Зона выделена на землях лесного фонда и землях промышленности. Границы зоны совпадают с границей месторождения торфа. Площадь зоны составляет ориентировочно 2721 га.

Функциональные зоны в границах населенных пунктов

- зона индивидуальной жилой застройки и  блокированной жилой застройки усадебного типа

К параметрам развития данной зоны относятся следующие показатели:

- Этажность жилой застройки не выше 2-х этажей включительно;

- Плотность населения при малоэтажной блокированной застройке - не более 200 человек/га, при индивидуальной -  не более 75 человек /га;

- Плотность жилой застройки «брутто» при малоэтажной блокированной застройке  -  не более 4000 кв.м./га, при индивидуальной -  не более 1500 кв.м./га;.

- Плотность жилой застройки «нетто» при малоэтажной блокированной застройке  -  не более 5000 кв.м./га, при индивидуальной -  не более 2000 кв.м./га;.

- Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не более 20 %;

- Ширина проектируемых проезжих частей с пешеходными тротуарами в зоне – не менее 7,5 метров, проездов – не менее 4 м;

- Электропотребление – 950 КВт ч /год на 1 человека.

Местоположение территорий перспективных для включения в границы населенного пункта отмечено в графических материалах - «Карта функциональных зон, административных границ, границ территорий. Основной чертеж».

с.Высокогорье  – 108 га, в перспективе 53 га;

д. Содом – 69.76 га, в перспективе 78 га;

.

- Рекреационная зона природных ландшафтов

Для развития данной зоны следует рекультивировать берег реки Ажваж от школы до бывшего конского загона. Создать зону отдыха для массового кратковременного отдыха: парки, сады, пруды (зарыбления), детские площадки.

Перечень планируемых объектов местного значения

- Строительство 3-х телятников на 100 голов Высокораменское сельское поселение (зона предприятий IV класса вредности).

Местоположение в районе - с.Высокораменское, с.Высокогорье, д. Содом.

- Строительство 3-х зерноскладов Высокораменское сельское поселениие (зона предприятий IV класса вредности).

Местоположение в районе - с.Высокораменское, с.Высокогорье, д. Содом.

- Строительство 3-х сенохранилищ Высокораменское сельское поселениие (зона предприятий IV класса вредности).

Местоположение в районе - с.Высокораменское, с.Высокогорье, д. Содом.

- Спорткомплекс. Местоположение – д.Содом, с.Высокогорье (зона объектов общественно-делового назначения).

- Пожарное депо на 2 автомобиля. Местоположение – с. Высокораменское, (планируемая зона общественно-делового назначения).

- Детский сад/ семейный детский сад. Местоположение – с.Высокогорье.

- Газопровод среднего давления с сооружением шкафного распределительного пункта в районе с.Высокогорье, д.Содом, с.Высокораменское, д. Высокая.

- Строительство адмздания. Местоположение –  с.Высокогорье (зона объектов общественно-делового назначения).

- Строительство теплицы.  Местоположение – д.Содом (зона предприятий IV класса вредности).

- Строительство фермы на 200 голов. Местоположение – д.Содом (зона предприятий IV класса вредности).

- Строительство спасательной станции (службы спасения на водах). Местоположение - с.Высокораменское.