# I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## 1.Общие положения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации утверждаемой частью Генерального плана является Положение о территориальном планировании содержащее пояснительную записку и соответствующие карты.

Базовым решением генерального плана, отраженным в положении о территориальном планировании, является функциональное зонирование территории. Именно функциональное зонирование является первым принципом, вносящим порядок и систему в планировочную организацию поселения, и призвано графически описать территориальное воплощение стратегии генерального плана.

Функциональное зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и результат агрегированного выделения частей территории поселения с определенными видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности.

Целями такого зонирования являются:

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения,

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду,

– рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений,

– формирование содержательной основы для градостроительного зонирования.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации правовой статус функциональных зон определяется следующими положениями:

1) границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредственно путем принятия решения об утверждении генерального плана представительным органом местного самоуправления. Помимо функциональных зон, утверждаются также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и отображаемые границы населенных пунктов. Иными словами, только три указанные позиции в картах генерального плана утверждаются посредством утверждения этого акта. Иные позиции в картах генерального плана не утверждаются, а только отображаются как физические и правовые факты, в том числе отображаемые из иных документов;

2) факт утверждения в генеральном плане функциональных зон и их параметров непосредственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт порождает правовые основания для осуществления последующих действий в соответствии с генеральным планом, которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией поселения. Такими действиями, осуществляемыми администрацией после определения функционального зонирования в генеральном плане, являются, главным образом, действия по закреплению принятых решений – по подготовке предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки (Правила). Поскольку градостроительные регламенты, содержащиеся в таких правилах, определяют основу правового режима использования земельных участков, то опосредованным образом (через Правила) решения генерального плана по функциональному зонированию приобретают правовое закрепление в нормативном правовом акте Правилах землепользования и застройки.

## 2.Проектные решения

На территории Черновского сельского поселения Проектом генерального плана определены следующие функциональные зоны:

Функциональные зоны за пределами границ населенных пунктов

- Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования выделена на землях сельскохозяйственного назначения. Площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 18561,1 га.

- Зона ведения лесного хозяйства

Зона ведения лесного хозяйства выделена преимущественно на землях лесного фонда. Площадь зоны ведения лесного хозяйства составляет 39808 га.

- Зона производственного назначения

Производственная зона выделена на месте существующих производственных объектов. Площадь зоны составляет 24,27 га. В перспективе – 27,81га.

- Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры на территории поселения предназначена для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, полос отвода и охранных зон транспортных коммуникаций, объектов придорожного сервиса и установлена, как правило, в границах земель транспорта, а так же под существующими транспортными объектами, объектами придорожного сервиса.

Автомобильные дороги общего пользования I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и требованиями СП 42.13330.2011.

Расстояние от бровки земельного полотна указанных дорог до застройки рекомендуется принимать не менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для дорог IV категории - соответственно 50 и 25 м.

Категории и параметры автодорог вне населенных пунктов следует принимать в соответствии со СП 42.13330.2011.

Площадь зоны составляет 33,36 га.

- Зона инженерных сооружений

Зона выделена под существующими инженерными сооружениями.

Площадь зоны составляет 1 га (ПС «Черновское»). В перспективе – 1,2 га.

- Резервные территории

Зона выделена преимущественно на землях запаса.

Площадь резервной территории составляет 1366,13га. В перспективе – 1366,13га.

- Зона специального назначения (зона скотомогильника)

Зона выделена под существующим скотомогильником. Площадь зоны составляет 0,03 га.

- Зона специального назначения (зона кладбища)

Зона выделена под существующими кладбищами. Площадь зоны составляет 9,8 га.

Функциональные зоны в границах населенных пунктов

- Зона жилой застройки усадебного типа

К параметрам развития данной зоны относятся следующие показатели:

- Этажность жилой застройки не выше 3-х этажей включительно;

- Плотность населения при малоэтажной блокированной застройке - не более 200 человек/га, при индивидуальной - не более 75 человек /га;

- Плотность жилой застройки «брутто» при малоэтажной блокированной застройке - не более 4000 кв.м./га, при индивидуальной - не более 1500 кв.м./га;.

- Плотность жилой застройки «нетто» при малоэтажной блокированной застройке - не более 5000 кв.м./га, при индивидуальной - не более 2000 кв.м./га;.

- Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не более 20 %;

- Ширина проектируемых проезжих частей с пешеходными тротуарами в зоне – не менее 7,5 метров, проездов – не менее 4 м;

- Электропотребление – 950 КВт ч /год на 1 человека.

Площадь зоны составляет (га.):

| деревня Большое Раменье | 13,70 |
| --- | --- |
| деревня Буторята | 16,42 |
| село Быстри | 17,91 |
| деревня Верхняя Березовка | 11,24 |
| деревня Гусево | 18,54 |
| деревня Зайцево | 8,40 |
| деревня Запиваловы | 37,83 |
| деревня Исаково Раменье | 24,40 |
| деревня Клубовщина | 13,52 |
| село Ключи | 32,63 |
| деревня Кнутовщина | 3,51 |
| деревня Крутая | 12,09 |
| деревня Кулаковщина | 5,14 |
| деревня Кунеево | 15,26 |
| поселок Льнозавод | 3,10 |
| деревня Нояново | 6,49 |
| деревня Огорелово | 3,51 |
| деревня Оськино | 15,49 |
| деревня Полатово | 10,68 |
| деревня Сененки | 7,70 |
| деревня Содом | 59,73 |
| деревня Токарево | 7,73 |
| село Чахловка | 49,96 |
| деревня Чащино | 5,13 |
| деревня Червяки | 24,12 |
| село Черновское | 101,48 |
| деревня Шлыки | 9,97 |
| деревня Шохренки | 7,19 |

- Зона общественно-делового назначения

К параметрам развития данной зоны относятся следующие показатели:

- Доля участков общественной застройки – не менее 40%;

- Доля озелененных территорий общего пользования – не менее 20%;

- Доля жилой застройки – не более 25%;

- Площадь застроенной объектами территории не менее 50%.

Площадь зоны составляет (га):

| село Ключи | 0,32 |
| --- | --- |
| село Чахловка | 0,43 |
| село Черновское | 7,35 |

- Зона предприятий V класса опасности

Площадь зоны составляет (га):

| село Черновское | 8,28 |
| --- | --- |

- Зона сельскохозяйственного использования

Площадь зоны составляет (га.):

| село Ключи | 2,15 |
| --- | --- |
| поселок Льнозавод | 2,26 |
| село Чахловка | 8,91 |

- Рекреационная зона природных ландшафтов

Площадь зоны составляет (га.):

| деревня Большое Раменье |  |
| --- | --- |
| деревня Буторята | 5,09 |
| село Ключи | 9,66 |
| поселок Льнозавод | 1,81 |
| деревня Содом | 6,53 |
| село Чахловка | 12,00 |
| село Черновское | 9,62 |

3. Перечень земельных участков включаемых в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (участки сформированы)

| КН земельного участка | Площадь земельного участка, га | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Планируемая функциональная зона | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43:37:320125:169 | 0,2 | земли запаса | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | зона инженерных сооружений | вышка сотовой связи |

4. Территории перспективные для включения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (участки не сформированы)

| № п/п | Местоположение территории | Площадь территории, га | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Планируемая функциональная зона | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория между с.Черновское и ПС «Черновское», находящаяся в кадастровом квартале 43:37:320125 | 0,54 | земли запаса | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | зона производственного назначения | пожарное депо |
| 2. | Территория, примыкающая с севера к д.Буторята, находящаяся в кадастровом квартале 43:37:320125 (между д.Буторята и цехом лесопиления с КН 43:37:320125:157) | 3 | земли запаса |  | зона производственного назначения | ферма КРС |
| 3. | Территория существующего кладбища вблизи с.Быстри | 1,07 | земли запаса |  | зона специального назначения | кладбище |
| 4. | Территория существующего кладбища вблизи с.Ключи | 0,6 | земли запаса |  | зона специального назначения | кладбище |
| 5. | Территория существующего кладбища вблизи с.Черновское | 4 | земли запаса |  | зона специального назначения | кладбище |
|  | ВСЕГО: | 9,21 |  |  |  |  |

5.Перечень планируемых объектов (мероприятий) местного значения, предусмотренные генеральным планом Черновского сельского поселения

Объекты социально-бытового и культурно-досугового назначения

Реконструкция

- Дом Культуры с библиотекой с.Черновское;

- Библиотека с.Ключи;

- Аптека с.Черновское.

Объекты образования

Реконструкция

- Детский сад с.Черновское.

Объекты здравоохранения

Строительство

- ФАП с.Чахловка, с.Ключи.

Объекты спорта

Реконструкция

- Стадион с.Черновское;

Строительство

- Спортивная площадка открытого типа с.Черновское.

Объекты производственного назначения

Строительство

- Ферма КРС с.Содом, с.Чахловка, д.Червяки, д.Буторята, д.Огорелово.

Объекты инженерно-технического обеспечения

Строительство

- Вышка сотовой связи с.Черновское.

6.Мероприятия, предлагаемые Схемой территориального планирования Шабалинского муниципального района Кировской области

(не утверждаемые генеральным планом Черновского сельского поселения)

    - Сводный перечень предложений и мероприятий, выполняемых в период первого этапа  реализации схемы территориального планирования, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления Шабалинского муниципального района

Развитие транспортной инфраструктуры

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Ключи – граница Шабалинского района;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Черновское – д. Содом – граница Шабалинского района

Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения

Объекты здравоохранения

- Строительство станции скорой помощи в с. Черновское

Санитарная очистка территории

- Консервация сибироязвенного скотомогильника, с сокращением СЗЗ до 50 метров при согласовании с Главным Государственным санитарным врачем РФ, около с. Чахловка.

    - Сводный перечень предложений и мероприятий, выполняемых в период первого этапа  реализации схемы территориального планирования, относящихся к полномочиям органов публичной власти других уровней

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Черновское;

- Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Чахловка.

    - Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения

- Создание особо охраняемой природной территории регионального значения – природного заказника у с. Быстри.

    - Сводный перечень предложений и мероприятий по  территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Шабалинского муниципального района

Развитие транспортной инфраструктуры

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Ключи – с. Быстри;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Ключи – д. Оськино – д. Гусево;

- Строительство съезда с а/д Черновское-Ключи на д. Огорелово;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Черновское – д. Буторята – пос. Льнозавод;

- Строительство моста через р. Ветлуга у с. Быстри.

Развитие перерабатывающих производств

- Строительство предприятия по сбору и первичной переработке вторсырья в с. Черновское.

Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения

- Строительство спортивного комплекса на открытом воздухе в с. Чахловка;

- Строительство спортивного комплекса на открытом воздухе в д. Ключи.

Объекты образования

- Строительство детского сада в с. Ключи;

- Строительство детского сада в с. Чахловка.

Объекты здравоохранения

- Реконструкция поликлиники в с. Черновское.

5. Предложения по территориальному планированию, выполняемых по мере востребованности территорий, определённых в качестве резерва для расселения, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Шабалинского муниципального района

Развитие транспортной инфраструктуры

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Быстри – д. Большое Раменье;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Ключи – д. Полатово – д. Исаково Раменье;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения д. Клубовщина – д. Нояново;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения д. Огорелово – д. Зайцево – а/д Черновское-Ключи;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Черновское – д. Кнутовщина – д. Верхняя Березовка;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения д. Шохренки – д. Токарево;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Чахловка – д. Шлыки;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Чахловка – д. Крутая – д. Запиваловы;

- Строительство моста через приток к р. Березовка у д. Верхняя Березовка.

6. Сводный перечень предложений и мероприятий по территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней

Развитие системы газоснабжения

- Строительство ШРП в с. Чахловка, с. Черновское, с. Ключи

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления ГРС Ленинское – д. Красава – ГРП Крутики – д. Буторинская – ГРП Галкины –  с. Чахловка – с. Черновское;

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Черновское – с. Ключи.