ЧЕРНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

02.10.2017  								            №  2/11

с.Черновское

Об утверждении Генерального плана муниципального образования Черновское сельское поселение Шабалинского района

Кировской области

В соответствии с   Градостроительным кодексом Российской Федерации от 22.07.2008г. № 148-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»,

Черновская сельская Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить Генеральный план Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области. Прилагается.

2. Решение опубликовать в «Сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области».

3. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Черновской сельской Думы			А.А. Маркин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	2

1.Общие положения	2

2.Проектные решения	2

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ	2

1. Основные сведения о Черновском сельском поселении	2

1.1 Краткая историческая справка	2

1.2 Общие сведения о Черновском сельском поселении	2

1.3 Природные условия и ресурсный потенциал	2

1.4 Экологическая обстановка	2

2. Градостроительный анализ современного использования территории и направлений комплексного развития Черновского сельского поселения	2

2.1 Демографическая ситуация и трудовые ресурсы	2

2.2 Социальная сфера	2

2.2.1 Образование	2

2.2.2 Здравоохранение	2

2.2.3 Культура и искусство	2

2.2.4 Физкультура и спорт	2

2.2.5 Религиозный климат	2

2.3 Развитие малого и среднего предпринимательства	2

2.4 Жилищный фонд	2

2.5 Жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура	2

2.6 Транспортная инфраструктура	2

2.7 Ограничения использования территории	2

2.7.1 Территории с особым природоохранным режимом	2

2.7.2 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	2

2.7.3 Санитарно-защитные зоны	2

2.7.4 Охранные зоны памятников истории и культуры	2

2.7.5 Особо охраняемые природные территории	2

2.7.6 Охранные зоны ЛЭП	2

2.7.7 Охранные зоны транспорта	2

3. Риск уязвимости территории от природных и техногенных опасных явлений	2

4. Заключение	2

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Проектные материалы состоят из двух разделов:

I. Положения о территориальном планировании

II. Обосновывающие материалы

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Черновского сельского поселения состоят из следующих блоков:

1. текстовая часть

2. графические материалы.

Графические материалы

| № п/п | Наименование | Масштаб | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опорный план Карта современного использования территории | 1:30 000 | 2 |
| 2. | Карта результатов комплексного анализа территории Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:30 000 | 2 |
| 4. | Карта функциональных зон, границ населенных пунктов, планируемых объектов местного значения | 1:30 000 | 2 |

Кроме того, графические материалы и пояснительная записка представлены исполнителем на электронном носителе.

ООО «ЗЕМЛЕМЕР» выражает благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации Черновского сельского поселения Шабалинского района Кировской области. В проекте учтены предложения и замечания, полученные в процессе выполнения работы.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Территориальное планирование Черновского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Черновского сельского поселения и внесения в него изменений.

1.2. Генеральный план Черновского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

1.2.1. Ст. ст. 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 22.07.2008г. № 148-ФЗ

1.2.2. Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.2.3. Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2.3. Закона области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО.

1.2.4. Ст. ст. 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 22.07.2008г. № 148-ФЗ

1.3. Генеральный план Черновского сельского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития сельского поселения, сформулированными в документах социально-экономического развития сельского поселения.

1.4. В Генеральном плане Черновского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

1.5. Проектные решения Генерального плана сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

1.6. Генеральный план сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов, включающих разделы: «Социально-экономические предпосылки и приоритеты градостроительного развития сельского поселения», «Планировка, экономика, транспорт», «Инженерная инфраструктура», «Охрана окружающей среды», «Территория достопримечательных мест», «Предпроектные материалы, формирование базы исходных материалов».

Генеральный план сельского поселения разработан ООО «Землемер».

1.7. Реализация Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана сельского поселения, которые утверждаются Главой сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана сельского поселения.

# I.  УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## 1.Общие положения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации утверждаемой частью Генерального плана является Положение о территориальном планировании содержащее пояснительную записку и соответствующие карты.

Базовым решением генерального плана, отраженным в положении о территориальном планировании, является функциональное зонирование территории. Именно функциональное зонирование является первым принципом, вносящим порядок и систему в планировочную организацию поселения, и призвано графически описать территориальное воплощение стратегии генерального плана.

Функциональное зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и результат агрегированного выделения частей территории поселения с определенными видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности.

Целями такого зонирования являются:

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения,

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду,

– рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений,

– формирование содержательной основы для градостроительного зонирования.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации правовой статус функциональных зон определяется следующими положениями:

1) границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредственно путем принятия решения об утверждении генерального плана представительным органом местного самоуправления. Помимо функциональных зон, утверждаются также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и отображаемые границы населенных пунктов. Иными словами, только три указанные позиции в картах генерального плана утверждаются посредством утверждения этого акта. Иные позиции в картах генерального плана не утверждаются, а только отображаются как физические и правовые факты, в том числе отображаемые из иных документов;

2) факт утверждения в генеральном плане функциональных зон и их параметров непосредственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт порождает правовые основания для осуществления последующих действий в соответствии с генеральным планом, которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией поселения. Такими действиями, осуществляемыми администрацией после определения функционального зонирования в генеральном плане, являются, главным образом, действия по закреплению принятых решений – по подготовке предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки (Правила). Поскольку градостроительные регламенты, содержащиеся в таких правилах, определяют основу правового режима использования земельных участков, то опосредованным образом (через Правила) решения генерального плана по функциональному зонированию приобретают правовое закрепление в нормативном правовом акте Правилах землепользования и застройки.

## 2. Проектные решения

На территории Черновского сельского поселения Проектом генерального плана определены следующие функциональные зоны:

Функциональные зоны за пределами границ населенных пунктов

- Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования выделена на землях сельскохозяйственного назначения. Площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 18561,1 га.

- Зона ведения лесного хозяйства

Зона ведения лесного хозяйства выделена преимущественно на землях лесного фонда. Площадь зоны ведения лесного хозяйства составляет 39808 га.

- Зона производственного назначения

Производственная зона выделена на месте существующих производственных объектов. Площадь зоны составляет 24,27 га. В перспективе – 27,81га.

- Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры на территории поселения предназначена для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, полос отвода и охранных зон транспортных коммуникаций, объектов придорожного сервиса и установлена, как правило, в границах земель транспорта, а так же под существующими транспортными объектами, объектами придорожного сервиса.

Автомобильные дороги общего пользования I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и требованиями СП 42.13330.2011.

Расстояние от бровки земельного полотна указанных дорог до застройки рекомендуется принимать не менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для дорог IV категории - соответственно 50 и 25 м.

Категории и параметры автодорог вне населенных пунктов следует принимать в соответствии со СП 42.13330.2011.

Площадь зоны составляет 33,36 га.

- Зона инженерных сооружений

Зона выделена под существующими инженерными сооружениями.

Площадь зоны составляет 1 га (ПС «Черновское»). В перспективе – 1,2 га.

- Резервные территории

Зона выделена преимущественно на землях запаса.

Площадь резервной территории составляет 1366,13га. В перспективе – 1366,13га.

- Зона специального назначения (зона скотомогильника)

Зона выделена под существующим скотомогильником. Площадь зоны составляет 0,03 га.

- Зона специального назначения (зона кладбища)

Зона выделена под существующими кладбищами. Площадь зоны составляет 9,8 га.

Функциональные зоны в границах населенных пунктов

- Зона жилой застройки усадебного типа

К параметрам развития данной зоны относятся следующие показатели:

- Этажность жилой застройки не выше 3-х этажей включительно;

- Плотность населения при малоэтажной блокированной застройке - не более 200 человек/га, при индивидуальной - не более 75 человек /га;

- Плотность жилой застройки «брутто» при малоэтажной блокированной застройке - не более 4000 кв.м./га, при индивидуальной - не более 1500 кв.м./га;.

- Плотность жилой застройки «нетто» при малоэтажной блокированной застройке - не более 5000 кв.м./га, при индивидуальной - не более 2000 кв.м./га;.

- Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не более 20 %;

- Ширина проектируемых проезжих частей с пешеходными тротуарами в зоне – не менее 7,5 метров, проездов – не менее 4 м;

- Электропотребление – 950 КВт ч /год на 1 человека.

Площадь зоны составляет (га.):

| деревня Большое Раменье | 13,70 |
| --- | --- |
| деревня Буторята | 16,42 |
| село Быстри | 17,91 |
| деревня Верхняя Березовка | 11,24 |
| деревня Гусево | 18,54 |
| деревня Зайцево | 8,40 |
| деревня Запиваловы | 37,83 |
| деревня Исаково Раменье | 24,40 |
| деревня Клубовщина | 13,52 |
| село Ключи | 32,63 |
| деревня Кнутовщина | 3,51 |
| деревня Крутая | 12,09 |
| деревня Кулаковщина | 5,14 |
| деревня Кунеево | 15,26 |
| поселок Льнозавод | 3,10 |
| деревня Нояново | 6,49 |
| деревня Огорелово | 3,51 |
| деревня Оськино | 15,49 |
| деревня Полатово | 10,68 |
| деревня Сененки | 7,70 |
| деревня Содом | 59,73 |
| деревня Токарево | 7,73 |
| село Чахловка | 49,96 |
| деревня Чащино | 5,13 |
| деревня Червяки | 24,12 |
| село Черновское | 101,48 |
| деревня Шлыки | 9,97 |
| деревня Шохренки | 7,19 |

- Зона общественно-делового назначения

К параметрам развития данной зоны относятся следующие показатели:

- Доля участков общественной застройки – не менее 40%;

- Доля озелененных территорий общего пользования – не менее 20%;

- Доля жилой застройки – не более 25%;

- Площадь застроенной объектами территории не менее 50%.

Площадь зоны составляет (га):

| село Ключи | 0,32 |
| --- | --- |
| село Чахловка | 0,43 |
| село Черновское | 7,35 |

- Зона предприятий V класса опасности

Площадь зоны составляет (га):

| село Черновское | 8,28 |
| --- | --- |

- Зона сельскохозяйственного использования

Площадь зоны составляет (га.):

| село Ключи | 2,15 |
| --- | --- |
| поселок Льнозавод | 2,26 |
| село Чахловка | 8,91 |

- Рекреационная зона природных ландшафтов

Площадь зоны составляет (га.):

| деревня Большое Раменье |  |
| --- | --- |
| деревня Буторята | 5,09 |
| село Ключи | 9,66 |
| поселок Льнозавод | 1,81 |
| деревня Содом | 6,53 |
| село Чахловка | 12,00 |
| село Черновское | 9,62 |

3. Перечень земельных участков включаемых в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (участки сформированы)

| КН земельного участка | Площадь земельного участка, га | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Планируемая функциональная зона | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43:37:320125:169 | 0,2 | земли запаса | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | зона инженерных сооружений | вышка сотовой связи |

4. Территории перспективные для включения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (участки не сформированы)

| № п/п | Местоположение территории | Площадь территории, га | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Планируемая функциональная зона | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория между с.Черновское и ПС «Черновское», находящаяся в кадастровом квартале 43:37:320125 | 0,54 | земли запаса | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | зона производственного назначения | пожарное депо |
| 2. | Территория, примыкающая с севера к д.Буторята, находящаяся в кадастровом квартале 43:37:320125 (между д.Буторята и цехом лесопиления с КН 43:37:320125:157) | 3 | земли запаса |  | зона производственного назначения | ферма КРС |
| 3. | Территория существующего кладбища вблизи с.Быстри | 1,07 | земли запаса |  | зона специального назначения | кладбище |
| 4. | Территория существующего кладбища вблизи с.Ключи | 0,6 | земли запаса |  | зона специального назначения | кладбище |
| 5. | Территория существующего кладбища вблизи с.Черновское | 4 | земли запаса |  | зона специального назначения | кладбище |
|  | ВСЕГО: | 9,21 |  |  |  |  |

5.Перечень планируемых объектов (мероприятий) местного значения, предусмотренные генеральным планом Черновского сельского поселения

Объекты социально-бытового и культурно-досугового назначения

Реконструкция

- Дом Культуры с библиотекой с.Черновское;

- Библиотека с. Ключи;

- Аптека с.Черновское.

Объекты образования

Реконструкция

- Детский сад с.Черновское.

Объекты здравоохранения

Строительство

- ФАП с.Чахловка, с.Ключи.

Объекты спорта

Реконструкция

- Стадион с.Черновское;

Строительство

- Спортивная площадка открытого типа с.Черновское.

Объекты производственного назначения

Строительство

- Ферма КРС д. Содом, с. Чахловка, д.Червяки, д. Буторята, д. Огорелово.

Объекты инженерно-технического обеспечения

Строительство

- Вышка сотовой связи с.Черновское.

6. Мероприятия, предлагаемые Схемой территориального планирования Шабалинского муниципального района Кировской области

(не утверждаемые генеральным планом

Черновского сельского поселения)

    - Сводный перечень предложений и мероприятий, выполняемых в период первого этапа  реализации схемы территориального планирования, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления Шабалинского муниципального района

Развитие транспортной инфраструктуры

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Ключи – граница Шабалинского района;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Черновское – д. Содом – граница Шабалинского района

Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения

Объекты здравоохранения

- Строительство станции скорой помощи в с. Черновское

Санитарная очистка территории

- Консервация сибироязвенного скотомогильника, с сокращением СЗЗ до 50 метров при согласовании с Главным Государственным санитарным врачем РФ, около с. Чахловка.

    - Сводный перечень предложений и мероприятий, выполняемых в период первого этапа  реализации схемы территориального планирования, относящихся к полномочиям органов публичной власти других уровней

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Черновское;

- Строительство пожарного депо на 2 машины в с. Чахловка.

    - Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения

- Создание особо охраняемой природной территории регионального значения – природного заказника у с. Быстри.

    - Сводный перечень предложений и мероприятий по  территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Шабалинского муниципального района

Развитие транспортной инфраструктуры

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Ключи – с. Быстри;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Ключи – д. Оськино – д. Гусево;

- Строительство съезда с а/д Черновское-Ключи на д. Огорелово;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Черновское – д. Буторята – пос. Льнозавод;

- Строительство моста через р. Ветлуга у с. Быстри.

Развитие перерабатывающих производств

- Строительство предприятия по сбору и первичной переработке вторсырья в с. Черновское.

Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения

- Строительство спортивного комплекса на открытом воздухе в с. Чахловка;

- Строительство спортивного комплекса на открытом воздухе в д. Ключи.

Объекты образования

- Строительство детского сада в с. Ключи;

- Строительство детского сада в с. Чахловка.

Объекты здравоохранения

- Реконструкция поликлиники в с. Черновское.

5. Предложения по территориальному планированию, выполняемых по мере востребованности территорий, определённых в качестве резерва для расселения, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Шабалинского муниципального района

Развитие транспортной инфраструктуры

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Быстри – д. Большое Раменье;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Ключи – д. Полатово – д. Исаково Раменье;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения д. Клубовщина – д. Нояново;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения д. Огорелово – д. Зайцево – а/д Черновское-Ключи;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Черновское – д. Кнутовщина – д. Верхняя Березовка;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения д. Шохренки – д. Токарево;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Чахловка – д. Шлыки;

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения с. Чахловка – д. Крутая – д. Запиваловы;

- Строительство моста через приток к р. Березовка у д. Верхняя Березовка.

6. Сводный перечень предложений и мероприятий по территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней

Развитие системы газоснабжения

- Строительство ШРП в с. Чахловка, с. Черновское, с. Ключи

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления ГРС Ленинское – д. Красава – ГРП Крутики – д. Буторинская – ГРП Галкины –  с. Чахловка – с. Черновское;

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Черновское – с. Ключи.

# II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

## 1. Основные сведения о Черновском сельском поселении

### 1.1 Краткая историческая справка

История села уходит в далекие времена. В начале ХII века все Поволжье, Прикамье и южный район Вятских земель входили в состав монголо-татарского государства - Золотая Орда. Севернее Вятских земель располагалось Новгородское княжество. Новгородцы не раз пытались захватить у монголо-татар волжскую Болгарию (так называли земли по Волге).

Новгородская вооруженная дружина- ушкуйники на 90 речных судах спустились в реку Вятку, по ней дошли до Камы.  Выйдя на Волгу, они разделились на 2 отряда. Один из них по Волге к столице Золотой Орды, другой дошел до устья Ветлуги. Здесь новгородцы сожгли свои суда и отправились на конях по берегу р. Вятка на Вятку, где и обосновались. Оттуда они расселились и в западные районы Вятских земель. Первые русские поселенцы, следовательно, в наших краях были новгородцы, пришедшие к нам в ХVI в. с Востока- с Вятки.

В ХVIIIв. в России был проложен Петербургский (Екатерининский) тракт, соединяющий центр России с Сибирью. Он проходил через Вологду, где находилась крупная тюрьма, Вохму, Луптюг, Ключи, Черновское, Котельнич и Сибирь. По нему отправляли на каторгу, в ссылку "неугодных" властям людей. По этому тракту в 1826 г. проследовала первая партия, в числе которых были декабристы Розен и Оболенский. Во время поэтапного перехода некоторым удавалось сбежать. Они прятались в густых лесах Приветлужья, обосновывались на постоянное житье, обзаводились семьями. Значит, территория Черновского поселения заселялась еще и беглыми каторжниками.

Основная масса поселенцев – крестьяне. Заселение шло по родовому признаку, потому в деревне преобладали однофамильцы. Деревни были малочисленные, окруженные лесами. Подтверждением тому является название деревень – Шохренки, Чащино, Осинники, Заберезовцы и др.

В ХVIII в. крестьяне решили образовать свой приход, т.е. построить церковь, что и было сделано в 1710 году. Следовательно, 1710 г. считается годом рождения нашего села. Село называлось Черновское- Николаевское по названию р. Чернушки и нашего уездного г. Никольска.

Вплоть до Октябрьской революции село оставалось очень маленьким. В 1810 г. в селе было 5 домов 18 жителей. Это служители церкви, их семьи, волостной писарь. В 1870 году была открыта земская станция подводной гоньбы для разъезда волостных лиц, которая содержалась за счет сборов с населения – 27 коп. с души.

1871 год – на всю волость не было даже фельдшера, был один оспопрививатель, 2 – частнозанимающихся коновала и 34 повитухи, заменяющихся акушерок.

В 1918 г. в селе была установлена Советская власть. С тех пор село стало быстрее расти: появилась библиотека, клуб, детский сад, новые магазины, промышленные предприятия. В 1936 г. в селе было 578 человек.  В 1929 году образован Черновский район с центром в с. Черновское в составе Черновской и части Круглыжской, Ключевской и  Петропавловской волостей Котельнического уезда. В 1945г. из района выделился Новотроицкий район. На 01 января 1950 года в Черновском районе было 17 сельсоветов, 333 населенных пункта. В 1958 году Черновский район ликвидирован с передачей части территории Шабалинскому, Даровскому, Свечинскому районам. За годы Великой Отечественной войны   из Черновского р-на было призвано 18 тыс. мужчин и 406 женщин. Погибло и пропало без вести 9559 человек. Черновский район оказал фронту помощь в сумме 8842101 рубль. Около 3 тысяч эвакуированных ленинградцев размещалось в наших селах и деревнях. В с. Черновское  было 2 военных госпиталя и 3 детских дома.

### 1.2 Общие сведения о Черновском сельском поселении

Официальное полное наименование муниципального образования - муниципальное образование Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области.

Сокращенное наименование – Черновское сельское поселение.

Использование полного и сокращенного наименования сельского поселения в актах и документах имеет равную юридическую силу.

Территория поселения определена границами, установленными Законом Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения».

Черновское сельское поселение входит в состав Шабалинского района Кировской области. Располагается на севере Шабалинского района, в  55  км от районного центра пгт. Ленинское.

Черновское сельское поселение расположено в северной части Шабалинского района и граничит:

с западной стороны с Богородским районом Костромской области;

на юге с Новотроицким сельским и Ленинским городским поселениями;

на востоке и севере со Свечинским и Даровским районами Кировской области.

Административный центр - с.Черновское.

Общая площадь поселения 617 кв.км.

Территория муниципального образования Черновское сельское поселение включает в себя территории, в пределах которых осуществляется местное самоуправление.

В него входят 4 села, 24 деревни:

Села: Черновское,  Ключи,  Чахловка, Быстри.

Деревни: (бывшего Черновского с/о) Буторята, Верхняя Березовка, Клубовщина, Кнутовщина, Кулаковщина, Кунеево, Льнозавод, Огорелово, Содом, Токарево, Чащино, (бывшего Ключевского с/о) Большое Раменье,  Гусево, Зайцево, Исаково-Раменье, Клубовщина, Нояново, Оськино, Полатово. (Бывшего Чахловского с/о) Запиваловы,  Крутая, Сененки, Червяки, Шлыки.

Население поселения составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

### 1.3 Природные условия и ресурсный потенциал

Климат

Климат умеренно-континентальный с ярко выраженными временами года. Для климата характерна резкая смена переходных периодов сезонов года, продолжительная холодная зима и умеренно теплое лето.  Относительно равнинный, слабо всхолмленный рельеф и отсутствие горных преград способствуют свободному проникновению воздушных потоков с Атлантического океана, которые смягчают суровость зимы. Весной усиливается межширотная циркуляция смены ветров южных и северных направлений. Это создает неустойчивый температурный режим весной. В мае-июне неоднократно наблюдаются возвраты холодов с заморозками и даже выпадением снега.

Рельеф

Рельеф местности представляет собой слабоволнистую равнину, рассеченную оврагами и неглубокими балками.

Почвы

Своеобразие почвенного покрова определяется особенностями рельефа, климата, четвертичных отложений, растительного покрова. Однородность данных факторов определяет однородность почв. Поселение входит в Ветлуго-Моломский район. Почвы дерново-слабо- и среднеподзолистые супесчаные и песчаные, по реке Ветлуге – суглинистые.

Небольшие площади заняты подзолистыми и дерновоподзолистыми песчаными и супесчаными почвами.

Пахотный слой содержит очень мало гумуса.

Гидрография

Реки поселения относятся к Волжскому бассейну. Наиболее крупной рекой является р. Ветлуга – левый приток р. Волга. Гидрографическая сеть довольно густая, образованная малыми реками, ручьями.

Река Ветлуга образуется от слияния двух речек, в пределах территории представлена верховьями. Ширина ее 5 до 15 м, глубина от 0,5 до 7,2 м.

Животный мир

Животный мир поселения разнообразен. Наиболее типичны:

- из дичи: глухари, тетерева, рябчики, куропатки;

- звери: лось, кабан, медведь, лиса, заяц, волк, белка, бобр, ондатра.

### 1.4 Экологическая обстановка

Экологическая обстановка в Черновском сельском поселении является достаточно благополучной.

Загрязнение воздушного бассейна

Состояние атмосферного воздуха на протяжении ряда лет характеризуется как стабильное. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются печи частных домов и автомобильный транспорт.

Загрязнение поверхностных вод

Качественный состав воды рек происходит под влиянием природных и антропогенных факторов.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от организованных источников являются недостаточно очищенные сбросы от сельхозпредприятий и предприятий деревообработки, а также  недостаточно очищенные коммунально-бытовые сбросы населенных пунктов.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от неорганизованных источников являются котельные, свалки, животноводческие фермы и навозохранилища.

Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территории населенных пунктов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Ливневые воды выносят с полей азот, калий, фосфор, ядохимикаты, биогенные вещества.

Мониторинг поверхностныхных вод на территории района не проводиться, наблюдательная сеть не оборудована.

Подземные источники водоснабжения

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Население Черновского сельского поселения обеспечивается питьевой водой из подземных источников (артезианские скважины, колодцы).

Серьезной проблемой является использование поверхностного водоема не только в качестве источника водоснабжения, но и в качестве приемника сточных вод. Основными загрязнителями водных объектов остаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и сельского хозяйства.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Вопрос обеспечения сельского населения питьевой водой продолжает оставаться актуальным. В последние годы здесь практически не ведется строительство водопроводов. В связи с отсутствием запасных частей водоразборные колонки не ремонтируются, а отключаются от сети. Планово-профилактические работы на сетях не проводятся в должном объеме. Отсутствует служба по экстренному и плановому ремонту водопроводных сетей. Кроме того, имеют место факты закрытия водопроводов из-за отсутствия средств на их содержание. Значительная часть сельского населения продолжает использовать для хозяйственно-питьевых целей источники децентрализованного водоснабжения (колодцы, каптажи).

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 19 июня 2007 года). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Обращение с отходами

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории поселения не имеется.

Актуальной задачей территориального планирования является оздоровление окружающей среды, что обуславливает необходимость внедрения новых экологически чистых технологий.

Основные задачи по решению проблем в области экологии:

- снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории поселения;

- обеспечение максимально безопасного размещения отходов производства и потребления;

- формирование и развитие экологического образования и просвещения населения;

- внедрение ресурсосберегающих технологий на предприятиях.

К основному мероприятию, направленному на решение поставленных задач на уровне муниципального образования, можно отнести организацию системы раздельного сбора бытовых отходов в каждом населённом пункте с последующей транспортировкой к месту переработки или хранения.

Схемой территориального планирования Шабалинского района предложено строительство предприятия по сбору и первичной переработке вторсырья в с. Черновское.

## 2. Градостроительный анализ современного использования территории и направлений комплексного развития Черновского сельского поселения

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно - ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния поселения.

При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## 2.1 Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

На начало 2016 года численность зарегистрированного населения 778 чел (см. табл. 2.1-1), плотность населения – 1 чел/кв. м.

Половозрастная структура населения:

от 0 до 7 лет – 47 чел.

от 7 до 19 лет – 58 чел.

от 20 до 30 лет – 120 чел.

от 31 до 39 лет – 79 чел.

от 40 до 49 лет – 68 чел.

от 50 до 59 лет – 158 чел.

от 60 до 69 лет - 99 чел.

от 70 и старше - 149 чел.

Население в трудоспособном возрасте 346 чел.

Таблица 2.1-1. Характеристика населения Черновского сельского поселения

| Показатель | 2014 год | 2015год | 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел | 823 | 785 | 778 |
| Половозрастная структура населения |  |  |  |
| от 0-7 лет вкл | 55 | 57 | 47 |
| от 7-19 лет вкл | 58 | 55 | 58 |
| От 20 до 30 вкл | 123 | 121 | 120 |
| От 31 до 39 вкл | 83 | 80 | 79 |
| От 40 до 49 вкл | 70 | 71 | 68 |
| От 50 до 59 вкл | 163 | 158 | 158 |
| От 60 до 69 вкл | 112 | 103 | 99 |
| 70 лет и старше | 159 | 140 | 149 |
| Из общей численности моложе трудоспособного возраста, чел | 102 | 99 | 100 |
| Трудоспособного возраста, чел | 350 | 355 | 346 |
| Старше трудоспособного возраста, чел | 311 | 274 | 285 |
| Рождаемость, чел | 7 | 15 | 4 |
| Смертность, чел | 26 | 17 | 21 |
| Естественный прирост, чел | -19 | -2 | -17 |
| Численность прибывших, чел | 4 | 15 | 12 |
| Численность убывших, чел | 16 | 15 | 18 |
| Миграционный прирост | -12 | 0 | -6 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, (чел) | 5 | 3 | 2 |

В сравнении с 01.01.2006г., когда численность населения составляла 1070 чел., в 2016г. наблюдается значительный спад населения на 292 чел.

С каждым годом численность населения идет на убыль, жизнь в глубинке становится тяжелее. Молодежь покидает родные места.

Тенденция по сокращению численности населения сохранится и в дальнейшем, по прогнозу Росстата предполагается усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры населения во всей стране и в условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения не удастся снизить общий коэффициент смертности.

Половина населения в трудоспособном возрасте, из них большая часть занята в лесном хозяйстве, почти столько же в непроизводственных отраслях. По причине ликвидации сельхозпредприятий, в сельском хозяйстве работает незначительная часть населения. Чуть более половины от количества работоспособного населения занято в прочих отраслях или не имеет постоянной работы.

## 2.2 Социальная сфера

##### 2.2.1 Образование

На территории поселения на 01.01.2017 г. находится 1 школа и 1 детский сад:

Муниципальное образовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Черновское с количеством учащихся 42 человека;

Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад с.Черновское с количеством учащихся 15 человека.

Таблица 2.2.1-1. Характеристика объектов образования на территории Черновского сельского поселения

| Наименование учреждения | Кол-во мест | Численность детей посещающих учреждение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| ШМОКУ СОШ с. Черновское | 70 | 40 | 44 | 42 |
| ШМДОКУ детский сад с. Черновское | 15 | 8 | 16 | 15 |

##### 2.2.2 Здравоохранение

На территории поселения действует 1 отделение ВОП с. Черновское и 2 ФАПа. Работает 1 аптека в с.Черновское.

Таблица 2.2.2-1. Учреждения здравоохранения Черновского сельского поселения на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Производительность, посещений в смену |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВОП с. Черновское | С. Черновское ул. Больничная | 40 |
| 2. | Здравпункт с. Чахловка | С. Чахловка ул. Епифанова |  |
| 3. | Здравпункт с. Ключи | С. Ключи ул. Советская |  |
| 4. | Аптека | С. Черновское ул. Школьная |  |

Основной проблемой здравоохранения поселения является слабая материально-техническая база здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой медицинской помощи.

##### 2.2.3 Культура и искусство

На территории Черновского сельского поселения находится 1 Дом Культуры – СДК с.Черновское.

Библиотечным обслуживанием населения занимаются 2 сельские библиотеки в с.Черновское и с.Чахловка.

Основными направлениями развития учреждений культуры поселения являются:

- Обеспечение свободного доступа к информации и знаниям посредством создания качественно новой системы информационно-библиографического обслуживания населения  поселения.

- Развитие и совершенствование материально-технической базы библиотек и Домов культуры  района.

- Создание комплексных систем безопасности библиотек и библиотечных фондов, приобретение особо ценной литературы.

- Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания социально незащищенных слоев населения, в первую очередь инвалидов по зрению, детей и юношества.

- Приведение профессиональных знаний библиотекарей в соответствие с меняющимися потребностями.

- Дальнейшее развитие любительского движения, всех жанров художественного творчества коллективов, отдельных талантливых исполнителей, дальнейшее повышение исполнительского уровня самодеятельных коллективов.

- Совершенствование культурно-досуговой  деятельности, внедрение новых форм работы, обусловленных современной социально-экономической и общественно-политической ситуацией.

- Создание наиболее благоприятных условий для сохранения и развития культурного потенциала, художественного творчества, местных традиций, народных промыслов и ремесел. Выявление и поддержка молодых дарований.

- Содержание учреждений культуры в надлежащем виде.

Характеристика объектов культуры поселения приведена в таблице 2.2.3-1.

Таблица 2.2.3-1. Характеристика объектов культуры на территории поселения

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Вместительность, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДК с. Черновское | С. Черновское ул. Советская |  |
| 2 | Сельская библиотека | С. Черновское ул. Колхозная |  |
| 3. | Филиалы библиотеки | С. Чахловка, с. Ключи |  |

Мероприятия по развитию данной сферы должны быть в первую очередь направлены на улучшение материальной базы учреждений, и на поддержание и ремонт существующих кап. строений.

##### 2.2.4 Физкультура и спорт

Физкультурные организации поселения проводят определенную работу по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, по созданию условий для занятий физической культурой, организации досуга населения средствами физкультуры и спорта.

Основные формы проведения физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий:

а) учебные занятия;

б) самостоятельные занятия физической культурой, спортом и туризмом во внеучебное время;

в) массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с населением в выходные и праздничные дни;

г) спортивные секции с учащимися и населением;

Характеристика физкультурно-спортивных сооружений поселения приведена в таблице 2.2.4-1.

Таблица 2.2.4-1. Физкультурно-спортивные объекты поселения

| Наименование населенного пункта | Спортивные залы общего пользования |
| --- | --- |
|  | Наименование учреждения | Характеристика здания | кв. м площади зала |
| с. Черновское | Центр досуга | Специализированное | 200 |

Мероприятия по развитию данной сферы должны быть в первую очередь направлены на улучшение материальной базы учреждений, и на поддержание и ремонт существующих капстроений.

##### 2.2.5 Религиозный климат

На территории Черновского сельского поселения зарегистрирована 1 местная православная религиозная организация – Приход Николаевской церкви с.Черновское.

## 2.3 Развитие малого и среднего предпринимательства

Основной профиль  поселения - лесозаготовительный.

На территории поселения находится 5 лесозаготовительных предприятий.

Таблица 2.3-1. Производственные предприятия (в т. ч. ООО, ИП)

| № п/п | Наименование предприятия, местоположение | Вид осуществляемой деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Агролес» с. Черновское ул. Школьная д. 14 | Лесозаготовка, лесопереработка |
| 2. | ПК «Ветлуга» | Лесозаготовка, лесопереработка |
| 3. | ООО «Лес» д. Буторята | Лесозаготовка, лесопереработка |
| 4. | ООО «ЛенЛес» | Лесозаготовка, лесопереработка |
| 5. | ИП Газиков Е.С. | Лесозаготовка, лесопереработка |

Таблица 2.3-2. Предприятия торговли и общественного питания (в т. ч. ООО, ИП)

| № п/п | Наименование торгового объекта | Местоположение | Вид осуществляемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин РАЙПо | с. Черновское с. Чахловка с. Ключи | Продажа ТПС |
| 2. | ООО «Микро» | с. Черновское с. Ключи | Продажа ТПС |
| 3. | ИП Пунгина С.И. | с. Черновское | Пекарня |
| 4. | ИП Тихонова Г.Н. | с. Черновское ул. Советская | Продажа ТПС |

В ближайшие годы в поселении предстоит добиться устойчивого и поступательного экономического роста, ориентированного на обеспечение нормального уровня жизни населения.

Основными задачами экономической политики администрации поселения на предстоящий период будут являться:

1) обеспечение устойчивого социально-экономического развития поселения на основе стабилизации работы предприятий и организаций и их экономического роста;

2) создание благоприятных условий для развития экономики предприятий, малого предпринимательства, агропромышленного комплекса;

3) развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека;

4) содействие занятости и самозанятости населения поселения на основе сохранения имеющихся и создания новых экономически активных рабочих мест;

5) стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

В ходе реализации задач социально-экономического развития Черновского сельского поселения выделяются следующие приоритеты:

1) развитие лесопромышленного, агропромышленного комплексов поселения и малого предпринимательства;

2) всемерная поддержка всех форм предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской деятельности граждан.

## 2.4 Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

В Черновском сельском поселении на сегодняшний день более чем третья часть жилищного фонда находится в ветхом и аварийном состоянии. В поселении не ведется жилищное строительство за счет бюджетных средств, что негативно сказывается на миграционной ситуации. Потенциальные жители не могут надеяться на улучшение условий своего проживания и либо уезжают из села, либо не приезжают в него совсем. Для многих жилье становится лимитирующим фактором.

Общая площадь жилищного фонда 8208,8 кв.м, в том числе приватизировано – 7472 кв.м

В среднем обеспеченность одного жителя жилой площадью составляет 20,9 кв.м.

Структура существующего жилого фонда поселения приведена в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1. Структура существующего жилого фонда поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие жилищного фонда – всего | квадратный метр общей площади | 29 | 29 | 29 |
| Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда | квадратный метр общей площади | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Ввод в действие жилых домов | квадратный метр общей площади | 0 | 0 | 0 |
| В том числе индивидуальными застройщиками | квадратный метр общей площади | 0 | 0 | 0 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года | единица | 7 | 5 | 0 |
| в т.ч.молодые семьи | единица | 0 | 0 | 0 |

Направления развития жилищного строительства.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

А) сноса ветхого жилого фонда;

Б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

В) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

## 2.5 Жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура

Водоснабжение

На территории Черновского сельского поселения расположены 4 скважины. Услуги по водоснабжению  предоставляет администрация Черновского сельского поселения, которая выполняет работы по:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Взаимоотношения с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Система водоснабжения поселения не централизованная, хозяйственно-питьевая – по назначению, кольцевая и тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды артезианских скважин.

Администрация Черновского сельского поселения осуществляет водоснабжение населенных пунктов: село Черновское, деревня Буторята, село Чахловка.

Водоснабжение Черновского сельского поселения  осуществляется из  4 водозаборных скважин.

Скважина № 5334 – дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80

Скважина № 6841 – дебит 6,3 м3/час, насос 6-6,3-140

Скважина № 5942 – дебит 10 м3/час, насос ПОТОК 4-5-9

Скважина № 5153 – дебит 10 м3/час, насос ЭЦВ 6-10-80

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня. Высота башни - 25 метров с объемом бака 25 м3.

Таблица 2.5-1. Сведения о скважинах в Черновском сельском поселении

| № скважины | Место расположения | дата постройки |
| --- | --- | --- |
| 5334 | с. Черновское ул. Профсоюзная | 1979 год |
| 6841 | д. Малаховщина | 1993 год |
| 5942 | с. Черновское ул. Больничная | 1983 год |
| 5153 | с. Чахловка | 1978 год |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром 50-250 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети - 18,2  км. Дата постройки с 1978 года. Водоразборных колонок – 19 штук.

Поднято воды насосными станциями всего – 11,5 тыс. м3.

Объем потребления воды населением – 11,5 тыс. м3 за год, при нормативе – 2,29 м3 на человека. Объем потребления воды бюджетными организациями – 0,8 тыс. м3. Объем потребления воды прочими потребителями – 0,6 тыс. м3. Утечки и неучтенный расход воды – 0,15 тыс. м3, учет расхода воды в бюджетных организациях ведется по приборам учета и по нормативам.

На 2014 год (до 30 июня) Решением РЭК Кировской области на услуги водоснабжения для потребителей Черновского сельского поселения установлен тариф в размере 22,13 руб. за 1 м3.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимаются: администрация Черновского сельского поселения. Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительные объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызвано высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения Черновского сельского поселения планируется для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой теплоснабжения, Программой «Комплексное развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры Черновского сельского поселение Шабалинского района Кировской области» на 2014-2016 годы». Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия некоторых объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Черновского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) в перспективе необходимо предусмотреть:

1. капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

2. развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм;

3. поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу Ø110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

Пояс зон санитарной охраны второго и  третьего режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Износ водопроводной сети составляет до 93 %. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения. Администрация Черновского сельского поселения запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети.

Таблица 2.5-2. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Черновского сельского поселения

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена сетей водопровода ул. Школьная, ул. Колхозная, ул. Набережная с. Черновское | тыс. руб. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Замена сетей водопровода ул. Епифанова, ул. Советская в с. Чахловка | тыс. руб. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Водоотведение

Населенные пункты Черновского сельского поселения оборудованы выгребами.

Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом непосредственно на рельеф в пониженные места. Очистные сооружения в поселении отсутствуют.

Генеральным планом предлагается канализование с.Черновское. Для этого необходимо строительство автономных очистных сооружений и, возможно, канализационных насосных станций, а так же прокладка коллекторов с подключением выпусков от жилых домов и общественных зданий. В близко расположенных крупных населенных пунктах возможно создание единой централизованной системы водоотведения.

Остальные населенные пункты рекомендуется канализовать автономными системами полной биологической очистки заводского изготовления или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения канализации близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Электроснабжение

На территории поселения находится 1 головная подстанции (таб.2.5-3).

Таблица 2.5-3. Перечень подстанций напряжением 35/10кВ на территории Черновского сельского поселения

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Черновское» | 35/10 | 2х2,5 |

Нетрадиционных источников электроснабжения на территории поселения нет.

Вдоль линий электропередачи напряжением 35 кВ, 10 кВ, принадлежащих филиалу «Кировэнерго», установлены охранные зоны. В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160) охранные зоны линий электропередачи представляют собой земельный участок и воздушное пространство, ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов линий электропередачи при неотклонённом их положении на расстоянии:

- для ВЛ 35 кВ – 15 м;

- для ВЛ 10 кВ – 10 м.

Охранные зоны вокруг подстанций представляют собой часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

- для ТП 10/0,4 кВ – 10 м.

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории сельского поселения, осуществляется от трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

По данным периодических замеров перегрузка ТП 10/0,4 кВ на территории сельского поселения, практически отсутствует.

Распределительная сеть напряжением 10 кВ на территории сельского поселения в её современном состоянии сформировалась, в основном, в 1971-1974 гг. В дальнейшем всё более актуальной становится задача планомерного обновления основных фондов. При реконструкции распределительных сетей напряжением 10 кВ необходимо решение следующих задач:

- первоочередная замена отдельных деревянных опор с железобетонными приставками на железобетонные опоры;

- применение защищённых (изолированных) проводов в целях сокращения размеров просек при прохождении ВЛЗ 10 кВ в лесных массивах;

- комплексная автоматизация распределительных сетей напряжением 10 кВ.

Первые два направления являются традиционными в развитии распределительных сетей, и широко практикуются на протяжении последних десятилетий. Новым направлением является насыщение распределительных сетей интеллектуальными телемеханизированными устройствами, позволяющими решать широкий спектр задач по повышению надёжности электроснабжения потребителей, снижению недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращению эксплуатационных затрат на обслуживание сети:

- Определение повреждённого участка сети и передача информации о повреждении на диспетчерские пункты, что способствует значительному сокращению времени на поиск и устранение повреждений в распределительных сетях;

- Локализация мест повреждения и реконфигурация сети в целях восстановления электроснабжения потребителей, присоединённых к неповреждённым участкам сети. При этом переключения в сети могут производиться как дистанционно с диспетчерских пунктов, так и в автоматическом режиме без внешних управляющих воздействий;

- Дистанционное либо автоматическое изменение установок релейной защиты для различной конфигурации распределительной сети в ремонтных и послеаварийных режимах;

- Передача многопрофильной телеинформации о режимах работы сети (положение коммутирующих аппаратов, показатели качества электроэнергии, сведения по расходу электроэнергии, коммерческая информация по учёту электроэнергии и проч.).

Развитие распределительной сети 10 кВ с сооружением новых ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ будет осуществляться, как правило, в рамках технологического присоединения потребителей.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Черновского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение Черновского сельского поселения осуществляется: в ча-стных домах от печей и котлов на твердом топливе, общественные здания от котельных. Горячее водоснабжение в Черновском  сельском поселении отсутствует.

Газоснабжение

На 01.01.2017 года в сельском поселении системы сетевого газоснабжения нет.

Население обеспечивается газом в баллонах. Сжиженным газом обеспечиваются 450 квартир.

Связь

Телефонная связь на территории поселения обеспечивается через 2 АТС.

Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения.

Соединительные линии между станциями организованы по воздушным и кабельным сетям. Основной объем линейных сооружений составляют кабельные линии связи.

Услуги связи оказывает ОАО «Волга-Телеком» Кировского филиала Котельничского МУЭС.

Таблица 2.5-4. Обеспеченность Черновского сельского поселения телефонными аппаратами

| Число телефонных аппаратов | Всего | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общего пользования | в сельской местности |
| Черновское сельское поселение | 183 | 26 | 157 |

Мобильная связь

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории Шабалинского района представлена ведущими российскими операторами сотовой связи.

Для устойчивого обеспечения поселения сотовой связью генеральным планом планируется установка вышки сотовой связи вблизи с.Черновское.

## 2.6 Транспортная инфраструктура

#### По территории поселения проходят две автомобильные дороги:

- автомобильные дороги районного значения

- автомобильные дороги областного значения.

Автотранспортное предприятие КОГУП «Шабалинское АТП», занимающееся перевозками пассажиров и грузов.

Протяженность автомобильных дорог в сельском поселении представлена в таблице 2.6-1.

Таблица 2.6-1. Протяженность автомобильных дорог в сельском поселении

| Показатель | Ед.измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Протяженность железнодорожных путей | км | 0 |
| Протяженность автомобильных дорог | км | 38,6 |
| в т. ч: федерального значения | км | 0 |
| районного значения | км |  |
| местного значения | км | 38,6 |
| Протяженность дорог с твердым покрытием | км |  |

Остро стоит вопрос содержания и ремонта дорожной инфраструктуры. Требуют ремонта дороги, переезды, пожарные водоемы. Средств на содержание дорог, мостов, находящихся в муниципальной собственности, недостаточно. В связи с этим будут развиваться рыночные отношения, основанные на проведении конкурсов на проведение работ для снижения стоимости услуг по ремонту дорожной инфраструктуры. Большую озабоченность вызывают дороги без капитального покрытия к населенным пунктам, которые в осенне-весенний период становятся труднопроезжими. В сельских населенных пунктах существуют проблемы с техникой для содержания и ремонта дорог. В последние годы не проводится асфальтирование дорог. Недостаточно ведется ямочный ремонт асфальтированных дорог. Все это крайне негативно сказывается на экономическом развитии поселения.

Несмотря на экономические трудности, существующий финансовый кризис, развитие автодорожной сети является приоритетным направлением. Необходимо выделять достаточные средства для содержания имеющихся, ремонт существующих и реконструкцию непригодных автомобильных дорог.

## 2.7 Ограничения использования территории

##### 2.7.1 Территории с особым природоохранным режимом

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. №74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовальные ямы) устанавливаются в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны водотока.

Размеры водоохранных зон водных объектов

Таблица 2.7.1-1

| Протяженность рек и ручьев | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| до 10 км | 50 |
| 10-50 км | 100 |
| 50 и более км | 200 |
| озера, водохранилища | 50 |

Размер прибрежных защитных полос

Таблица 2.7.1-2

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы |
| --- | --- |
| обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Основные характеристики наиболее значительных рек на территории поселения приведены в таблице (таблица 2.7.1-3).

На территории поселения при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

Таблица 2.7.1-3

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 5) В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |

##### 2.7.2 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Таблица 2.7.2-1

| № | Водозабор | I пояс,м | II пояс, км | III пояс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вверх по течению | Вниз по течению | Вглубь реки | По прилегающему берегу | Вверх по течению | Вниз по течению | Боковая граница по правому берегу | Боковая граница по левому берегу |  |
| 1 | Водозабор | 500 | 200 | 100 | 150 | 42 | 1 | 4-12 | 6-12 | Совпадает с границами II пояса ЗСО |

###### Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

Таблица 2.7.2-2

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы; - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

##### 2.7.3 Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

В настоящее время, в связи с необходимостью дальнейшего упрощения, снятия административных барьеров и избыточных требований при установлении размеров санитарно-защитных зон для объектов и производств, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были внесены "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция", зарегистрированные в Минюсте РФ 12 октября 2010 г. N 18699. Из главы I, пункта 1.2., абзаца I «Требования настоящих правил распространяются» были исключены слова «и действующих промышленных объектов и производств».

Исходя из вышеизложенного, санитарно-защитные зоны действующих промышленных объектов и производств, обозначенные на картах являющихся обязательным приложением к Правилам землепользования и застройки потеряли свою актуальность. Проектом Генерального плана предусмотрены санитарно-защитные зоны следующих объектов:

1. Кладбище (за границей с.Черновское). Санитарно-защитная зона 50 метров (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", размер санитарно-защитной зоны сельского кладбища составляет 50 метров).

2. Кладбище (за границей с.Чахловка). Санитарно-защитная зона 50 метров (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", размер санитарно-защитной зоны сельского кладбища составляет 50 метров).

3. Кладбище (вблизи ур.Червяки). Санитарно-защитная зона 50 метров (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", размер санитарно-защитной зоны сельского кладбища составляет 50 метров). Захоронения не ведутся.

4. Кладбище (за границей с.Быстри). Санитарно-защитная зона 50 метров (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", размер санитарно-защитной зоны сельского кладбища составляет 50 метров).

5. Кладбище (за границей с.Ключи). Санитарно-защитная зона 50 метров (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", размер санитарно-защитной зоны сельского кладбища составляет 50 метров).

6.Скотомогильники №№18, 19 и 20 (см. таб 2.7.3-1).

Таблица 2.7.3-1. Сведения о местонахождении скотомогильников

| № вет-сан. карточки | Действующий или закрытый, год последнего захоронения | Сибиреязвенный (да, нет) | Характеристика местонахождения (расстояние от близлежащего населенного пункта по географическому направлению, авто-ж/д дорог, рек и водоемов).Х |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | закрытый 1996г | нет | В лесном массиве на расстоянии 1,5 км на юго-запад от д Шахренки, 0,5 км на юго-запад от автодороги Ленинское-Ключи, 4 км на северо-восток от реки Ветлуга справа. |
| 19 | закрытый 2005г | нет | В лесном массиве на расстоянии 2 км на восток от с Чахловка, 2 км на запад от автодороги Чахловка-Черновское, 2,5 км на восток от реки Чахловка справа. |
| 22 | действующий | нет | В лесном массиве на расстоянии 1 км на восток от с Чахловка, 1 км на запад от автодороги Чахловка-Черновское, 1,5 км на восток от реки Чахловка справа. |

Настоящим проектом предусматривается консервация всех скотомогильников на территории поселения, с сокращением СЗЗ до 50 метров при согласовании с Главным государственным ветеринарным врачом.

Актуальной задачей территориального планирования является оздоровление окружающей среды, что обуславливает необходимость внедрения новых экологически чистых технологий.

Основные задачи по решению проблем в области экологии:

- снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории поселения;

- обеспечение максимально безопасного размещения отходов производства и потребления;

- формирование и развитие экологического образования и просвещения населения;

- внедрение ресурсосберегающих технологий на предприятиях.

К основному мероприятию, направленному на решение поставленных задач на уровне муниципального образования, можно отнести организацию мест временного складирования твердых бытовых отходов с последующей транспортировкой к месту переработки или хранения.

##### 2.7.4 Охранные зоны памятников истории и культуры

В настоящее время охранные зоны памятников истории и культуры на территории Черновского сельского поселения не установлены. Острой проблемой является также отсутствие проектов зон охраны на объекты археологического наследия.

В соответствии с Законом 73-ФЗ от 25.06.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

На территории поселения находятся объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, рекомендуемые для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (см. табл. 2.7.4-1).

Таблица 2.7.4-1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, рекомендуемые для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

| № п/п | Наименование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спасская церковь | с. Быстри |
| 2 | Никольская церковь | с. Черновское |
| 3 | Корпус уездной больницы | с. Черновское, ул. Больничная, 10 |
| 4 | Ключевские находки кремневых наконечников стрел, III-II тыс. до н.э. | с. Ключи |
| 5 | Крутаевские находки кремневых наконечников стрел, III-II тыс. до н.э. | д. Крутая |
| 6 | Содомские находки кремневых наконечников стрел, III-II тыс. до н.э. | д. Содом |

На территориях подлежащих хозяйственному освоению, в целях обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до проведения земляных работ необходимо проведение археологических полевых работ в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации».

##### 2.7.5 Особо охраняемые природные территории

Современная стратегия охраны природы заключается в сохранении экологического равновесия на территории региона на основе создания экологического каркаса. Экологический каркас, как  система  природоохранных  территорий,  является  основой  устойчивого  развития области.  В  экологический  каркас  включаются  все  существующие  меры  экологической регламентации природопользования:

- существующие особо охраняемые природные территории (ООПТ);

- защитные леса;

- различные типы охранных зон: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные и нерестоохранные полосы,  особо  охраняемые природные  территорий,  охранные  зоны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (зоны с особыми условиями использования территории).

Основная  природоохранная  роль  экологического  каркаса,  сводится  к  установлению индивидуальных  режимов  природопользования  для  определенных  территорий  в  целях поддержания  их  экологического  потенциала  и  сохранения  ценных  природных  объектов. Регламенты  природопользования  устанавливаются  в  соответствии  с  ФЗ  №33  «Об  особо охраняемых природных территориях», Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ. Необходимо также принятие специальных регламентов на областном уровне по всем элементам экологического каркаса.

Особо  охраняемые  природные  территории  -  участки  земли,  водной  поверхности  и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют  особое  природоохранное,  научное,  культурное,  эстетическое,  рекреационное  и оздоровительное  значение,  которые  изъяты  решениями  органов  государственной  власти  полностью  или  частично  из  хозяйственного  использования  и  для  которых  установлен  режим особой охраны.

Особо  охраняемые  природные  территории  относятся  к  объектам  общенационального достояния.

Федеральный  закон № 33 от 14.03.1995  г.  «Об особо охраняемых природных  территориях» регулирует  отношения  в  области  организации,  охраны  и  использования  особо  охраняемых природных  территорий  в  целях  сохранения  уникальных  и  типичных  природных  комплексов  и объектов,  достопримечательных  природных  образований,  объектов  растительного  и  животного мира,  их  генетического  фонда,  изучения  естественных  процессов  в  биосфере  и  контроля  за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Особо  охраняемые  природные  территории  и  объекты  могут  иметь  федеральное, региональное и местное  значение. Правовой  режим  особо  охраняемых природных  территорий и объектов  регионального  и  местного  значения  регламентируется  законодательством  Кировской  области.

В  целях  защиты  особо  охраняемых  природных  территорий  от  неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участкам могут быть созданы охранные зоны с  регулируемым  режимом  хозяйственной  деятельности  и  определены  размеры  буферных  зон.

Перечень  запрещенных и  допустимых  видов хозяйственной  деятельности, на  территориях особо охраняемых  природных  территорий  приводится  в  соответствующих  документах.  В  границах буферных  зон  запрещается  деятельность,  оказывающая  негативное  воздействие  на  природные комплексы.

Схемой территориального планирования Шабалинского района предлогается создание «Природного заказника у села Быстри».

Таблица 2.7.5-1. Сведения об участках, перспективных для создания ООПТ

| № п/п | Название территории | Координаты местонахождений редких видов, отдельных локальных территорий | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Природный заказник у села Быстри» | от 58º42´453´´с.ш. 47º07´550´´в.д. до 58º45´38,4´´с.ш. 47º05´094´´в.д. | Северо-западная часть района вдоль р. Ветлуга от с. Быстри до границы с Костромской областью | 5600 |

Государственными природными заказниками являются территории, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

На территориях государственных природных заказников и постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных  природных  заказников  или  причиняет  вред  природным  комплексам  и  их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного заказника.

##### 2.7.6 Охранные зоны ЛЭП

По территории поселения проходят линии электропередачи высокого напряжения: ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ. Охранная зона воздушных линий электропередачи это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

для ВЛ 35 кВ – 15 м;

для ВЛ 10 кВ – 10 м.

На территории сельского поселения функционируют трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160) охранные зоны вокруг подстанций представляют собой часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими со всех сторон от ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

- для ТП 10/0,4 кВ – 10 м.

##### 2.7.7 Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Согласно Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается (от границы полосы отвода) в размере:

для автомобильных дорог первой и второй категорий – 75 м;

для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий – 50 м;

для автомобильных дорог пятой категории – 25 м;

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

## 3. Риск уязвимости территории от природных и техногенных опасных явлений

Климатические и физико-географические условия на территории Черновского сельского поселения способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, пожары природного характера в виде ландшафтных и лесных пожаров.

Опасность возникновения природных катаклизмов

- Смерч - наличие явления;

- Грозы (40-60 часов в год);

- Град с диаметром частиц 20 мм;

- Сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- Сильные снег с дождем - 50 мм в час;

- Продолжительные дожди - 120 часов и более;

- Сильные продолжительные морозы (около -40°С и ниже);

- Снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- Сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/с;

- Гололед с диаметром отложений 20 мм;

- Сложные отложения и налипания мокрого снега -35 мм и более;

- Наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой, оголенной от снега площадке-180 см

- Сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35°С и более.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице 3-1.

Таблица 3-1. Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Сильный ветер

Сильный ветер более 15 м/сек. отмечается в среднем 10 дней в году, который при перепадах температур может повлечь разрушение строительных конструкций, аварии на линиях электропередач. Сильные ветры при низких температурах способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь и наледь. В летний период (с мая по сентябрь) возможны шквальные и ураганные ветры, которые могут достигать 25 м/сек. Шквальные ветры обычно сопровождаются грозой, ливнем и реже градом, проходят узкой полосой и наблюдаются в среднем 2-3 раза в год. Они также могут привести к повреждению воздушных линий электропередач и к прекращению подачи электроэнергии потребителям до 1 суток. Кроме этого, шквальные ветры могут вызывать слабые и средние повреждения отдельных частных жилых домов, гибель посевов.

Сильные осадки

Осадки в виде снега в поселении составляют около 35% общего годового количества осадков. Снежный покров устанавливается в середине ноября и сходит в середине апреля, достигая максимальной высоты 45 см, а в отдельные годы до 60 см. В течение зимы возможны в отдельные периоды обильные и продолжительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до половины годовой нормы осадков, что может привести к снежным заносам на дорогах поселения и улицах населённых пунктов, гололёду. В результате снежных заносов может быть парализовано движение транспорта до расчистки проезжей части улиц, автомобильных дорог, что приведёт к перебоям в доставке продуктов питания в магазины, больницы, детские дошкольные учреждения, задержит доставку населения к месту работы и обратно, затруднит выполнение задач скорой помощи, противопожарной службы, полиции.

При обледенениях вероятны обрывы линий электропередач, проводных линий связи, в результате чего могут остаться без электричества и связи жилые дома и населённые пункты, возникнут аварии на предприятиях энергетики. При обильном выпадении мокрого снега могут произойти единичные случаи обрушения крыш и домов, и других зданий старой постройки.

При гололёде наиболее опасными будут спуски и подъёмы на участках автодорог поселения.

Оценка биолого-социальных опасностей

На территории поселения существует риск вспышек острых кишечных инфекций в связи с ухудшением качества питьевой воды, вызванным большим износом водопроводных сетей.

Для снижения рисков возникновения ЧС биолого-социального характера на территории поселения необходимо:

1. Провести строительство очистных сооружений, замену водопроводных сетей;

2. Провести реконструкцию водозаборных сооружений и систем очистки питьевой воды.

Опасность возникновения природных пожаров

Значительную территорию Черновского сельского поселения занимают лесные насаждения и зарастающие сельскохозяйственные угодья и в летний период времени представляют большую пожароопасность. Населённые пункты близко расположены к таким массивам, что при возникновении крупных пожаров представляет серьёзную опасность жизни и здоровью жителей и их имуществу.

Жилые дома и надворные постройки граждан горят, как правило, из-за неисправности электрооборудования, неправильного устройства, неисправности и нарушения правил эксплуатации печей, что связано, прежде всего, с тем, что на местах не на должном уровне используются возможности по проведению профилактических мероприятий, в частности по организации проверки внештатными инспекторами противопожарного состояния жилых домов и обучению жильцов мерам пожарной безопасности, оказания помощи в ремонте электрохозяйства, печей малоимущим семьям, из-за нехватки финансовых средств не в полной мере ведется работа по оснащению объектов жилищного фонда первичными средствами пожаротушения (пожарные рукава, огнетушители).

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Пожары приводят к большому материальному ущербу в экономике и сельскохозяйственном производстве, гибели людей и животных, нарушению жизнедеятельности населения. Поэтому к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», (ст. 14) относятся:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (пункт 8);

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения (пункт 9).

Пожарная безопасность тесно взаимосвязана с вопросами чрезвычайных ситуаций. Приказом МЧС России от 08.07.2004 №239 утверждены критерии чрезвычайных ситуаций, к которым относятся и пожары. Проведение работы по предупреждению пожаров следует отнести к работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

В последнее время вопросы пожарной безопасности, безопасности жизни и здоровью людей обсуждаются на всех уровнях государственной власти и принимаются самые жёсткие меры для соблюдения всех установленных норм и правил. Разработана государственная концепция по созданию новых и модернизации существующих структур, призванных обеспечить пожарную безопасность людей, материальных ценностей и природных ресурсов. Ужесточены требования по мониторингу чрезвычайных ситуаций, значительно сокращены сроки реагирования и отчётности по действиям районного звена Российской системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, как в повседневной деятельности, так и в повышенных степенях готовности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров необходимо соблюдать:

- Свод правил СП 4.13130.2013 от 24.04.2013г.;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения».

На территории Черновского сельского поселения находится 1 муниципальная пожарная охрана (1 машина спецтехники) и добровольная пожарная дружина на базе организаций с.Черновское.

На сегодняшний день в Черновском сельском поселении существуют проблемы финансирования первичных мер пожарной безопасности, отсутствия средств на проведение противопожарной пропаганды и агитации среди населения поселения, содержание добровольной пожарной дружины (экипировка), техники, оборудование и содержание пунктов временного размещения пострадавших.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

- низкий уровень защищенности населения и территорий сельского поселения от пожаров;

- удалённость профессиональной пожарной техники и пожарно-технического оборудования до населённых пунктов.

Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решать программными методами.

Предложения из СТП Шабалинского района

Строительство пожарного депо в с. Черновское и с.Чахловка.

Потенциальные опасности техногенного характера

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества.

Из всех источников опасности на транспорте, существенную угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

– осуществление капитального ремонта автодорог;

– проведение регулярных обследований и мониторинга за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

– дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенных мест;

–осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах поселения.

Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Кировской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– на региональном уровне (в пределах территории Кировской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области;

– на муниципальном уровне (в пределах Шабалинского муниципального района) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шабалинского района;

– на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта.

## 4. Заключение

Разработка генерального плана Черновского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правовое регулирование, прямые и косвенные методы бюджетной поддержки, механизмы организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального так и муниципального уровней.

Для реализации проектных предложений генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации генерального плана Черновского сельского поселения. В этом плане должны содержаться:

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Также в проект генерального плана Черновского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и пр.

Порядок внесения изменений в генеральный план Черновского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Кировской области от 28.09.2006 г. № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана, должны быть внесены изменения и в План реализации генерального плана.

# Text boxes

ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ШАБАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ШАБАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Киров, 2017