## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

| Наименование объекта | Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области |
| --- | --- |
| Фактический адрес | пгт Ленинское ул. Фрунзе д. 21б |
| телефон | Е-mail |
| Ведомственная принадлежность |  |
| Вид деятельности | исполнительно-распорядительная деятельность, решение вопросов местного значения |
| Форма собственности объекта | муниципальная |
| Объем предоставляемых услуг | 100 человек в день |
| Размещение объекта | отдельно стоящее здание |
|  | этажи, на которых оказываются услуги населению: второй |
| Количество и назначение входов | основной – один, эвакуационный - один |
| Год постройки | 1973 |
| Год последней реконструкции | 2015 |

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 80 | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | рейсовые автобусы по району, следующие по ул. Советская до остановки «Черемушки» |
| --- | --- | --- | --- |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | есть |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | нет | Регулируемые переходы | нет |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | нет | Нерегулируемые переходы | есть |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения | есть | Внеуличные переходы с пандусом | нет |
|  |  | Внеуличные переходы с подъемником | нет |
| Лестницы на пути движения | есть | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | нет |
| Поручни на имеющихся лестницах | нет | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см | нет |
| Поручни на имеющихся пандусах | нет |  |  |

| Наименование элементов объекта | Фактическая величина, наличие | Рекомендации по адаптации | Примечание | Условия при полной доступности | Условия при частичной доступности | Кате-гории инва-лидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) |
| - ширина прохода, калитки | - |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | К, О |
| - *информация об объекте | - |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | К, О, С, Г |
| Автостоянка посетителей (при наличии) |
| *Расстояние до входа в здание | - |  |  | 50 м и менее | Не более 250 м | К, О |
| Количество машино-мест для инвалидов | 1 |  |  | 5% и более | Допустимо отсутствие | К, О |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | стандартное |  |  | 3,5м и более | Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует | К |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | стандартное |  |  | 5,0 м и более |  | К |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |
| - ширина тротуара (пути движения) | 2,0 |  |  | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м | К |
| -*указатели направления движения | нет |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| - *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | нет |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| - *места отдыха | нет |  |  | Имеются |  | К, О |
| Открытая лестница (лестница на рельефе территории): |  |  |  |
| - высота подъема справочно | - |  |  |  |  |
| - *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м | - |  |  | Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м. | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м | О, С |
| - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | - |  |  | За 0,6 м до марша | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| -контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | - |  |  | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи | Отсутствие, несоответствие | С |
| Пандус на рельефе |  |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | - |  |  | 0,8 м и менее | не учитывается | К |
| - уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%. | - |  |  | 8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10% | Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20% | К |
| Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м | - |  |  | Наличие | Отсутствие, несоответствие |  |
| - на высоте (нижний поручень) | - |  |  | 0,7 – 0,9 м |  | К |
| -*на высоте (верхний поручень) | - |  |  | 0,8 – 1,0 м |  | О |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) |
| Крыльцо или входная площадка |
| Высота площадки Справочно 0,43 м | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |
| Габариты площадки (ширина) с пандусом | - |  |  | 1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м | Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м | К |
| Габариты площадки (глубина) с пандусом | - |  |  | 1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | 1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | К |
| Габариты площадки (ширина) без пандуса | 3,05 |  |  | Не менее 1,5 м | Не менее ширины входной двери | О, С |
| Габариты площадки (глубина) без пандуса | 0,64 |  |  | Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м | Не учитывается | О, С |
| *Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) | 0,98 |  |  | Есть при высоте более 0,45 м, | Допустимо отсутствие | К, О, С |
| *Навес | есть |  |  | Наличие |  | К, О |
| *Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | есть |  |  | Наличие |  | Г |
| Лестница наружная |  |  |  |  |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша | нет | Установить тактильную полосу перед лестницей |  | Имеется | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Маркировка ступеней | нет | Нанести маркировку ступеней |  | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон | есть |  |  | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | О, С |
| - на высоте | 1,0 |  |  | 0,8-1,1 м | Допустимо несоответствие | О, С |
| - * завершения поручней за пределами марша | есть |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие | О, С |
| - *нетравмирующие окончания | есть |  |  | Наличие |  | О, С |
| Пандус наружный |  |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% | 0,6 |  |  | 8 % и менее | Не более 16,5% (9°) | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | 0,8 |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,85 м | К |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | 0,43 |  |  | 0,8 м и менее | Не ограничена | К |
| Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей) |  |  |  |  |  |  |
| -при въезде на пандус, длина | - |  |  | 1,2 м и более | не менее 1,0 м | К |
| -при въезде на пандус, ширина | - |  |  | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |
| -промежуточная прямая, длина | - |  |  | 1,2 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная прямая, ширина | - |  |  | 0,9 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина | - |  |  | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная) | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | - |  |  | 1,2м и более | При повороте на 90° не менее 1,0 м | К |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  | наличие | Отсутствие, несоответствие |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  | 0,7-0,9 м |  | К |
| - *на высоте (верхний поручень) | 0,98 |  |  | 0,8-1,0 м |  | О |
| - *горизонтальные завершения поручней | нет |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие | К |
| - *нетравмирующие окончания | есть |  |  | Имеются |  | К, О |
| *Нескользкое покрытие (при намокании) | нет |  |  | Наличие |  | К |
| Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) | нет |  |  | Наличие при необходимости | Мобильный подъемник при необходимости | К |
| *Звуковой маяк у входа | есть |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| Тамбур |  |  |  |  |  |  |
| Глубина | 1,15 |  |  | 1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | Менее 1,5 м | К |
| Ширина | 1,8 |  |  | 2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м | Менее 2,0 м | К |
| Двери распашные, справочно | распашные |  |  |  |  |  |
| Двери автоматические, справочно |  |  |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема в свету | 0,86 |  |  | 0,85 м и более | Не менее 0,8 м | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего | 0,05 |  |  | 0,025 м и менее | более 0,025 м | К |
| Лестница на уровень 1-го этажа |
| Маркировка ступеней |  |  |  | Имеется на проступи | Отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  | Имеются как минимум с одной стороны | Допустимо отсутствие | О, С |
| - на высоте |  |  |  | 0,8 – 1,1 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| -* горизонтальные завершения поручня |  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| - *нетравмирующие окончания |  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |
| Ширина марша |  |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,85м | К |
| Уклон |  |  |  | 8% и менее | Не более 20% | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) |  |  |  | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) |  |  |  | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  | 0,7 – 0,75 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | К |
| - *на высоте (верхний поручень) |  |  |  | 0,8 – 1,0 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | К, О |
| - *горизонтальные завершения поручней |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | К |
| Пандус переносной |  |  |  | - | Наличие | К |
| Подъемник для инвалидов |  |  |  |  |  |
| - стационарный |  |  |  | наличие | - | К |
| - мобильный |  |  |  | - | наличие | К |
| Коридоры/холлы | 3,0 |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения ( с учетом мебели и оборудования) | 2,0 |  |  | 1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м | К |
| Разворотные площадки, глубина |  |  |  | 1,2 м и более | Менее 1,2м | К |
| Разворотные площадки, ширина |  |  |  | 1,2 м и менее | Менее 1,2м | К |
| *Указатели направления движения, входа, выхода | нет |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| *Пиктограммы (доступность, вход, выход) | нет |  |  | Имеются |  | К, Г |
| Речевые информаторы и маяки | нет |  |  | Имеются |  | С |
| *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | нет |  |  | Имеются |  | Г |
| *Аудиовизуальные информационно-справочные системы | нет |  |  | Имеются |  | Г |
| *Тактильная схема | нет |  |  | Имеются |  | С |
| *Место отдыха и ожидания: |  |  |  |
| - места для сидения на каждом этаже | есть |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| - зона для коляски на каждом этаже | нет |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие |  |
| *Навесное оборудование, выступ в зону движения | нет |  |  | Необходимо отсутствие | Допустимо наличие | С |
| Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) |
| Контрастная маркировка ступеней | - |  |  | Есть на проступи | Отсутствует или не соответствует | С |
| Поручни с двух сторон на лестнице | - |  |  | Есть как минимум с одной стороны | Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней | О |
| - *горизонтальные завершения поручней | - |  |  | имеются | отсутствуют | О |
| Пандус внутренний на этаже |  |  |  |
| Ширина марша | - |  |  | 0,9 м и более | Не менее 0,85 м | К |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% | - |  |  | 8 % и менее | Не более 16,5 % | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | - |  |  | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | - |  |  | 1,2 м и более | Не менее 1,0 м | К |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) | - |  |  | 0,7 – 0,9 м | Отсутствие или несоответствие | К |
| - *на высоте (верхний поручень) | - |  |  | 0,85 – 1,0 м |  | О |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |
| Маркировка ступеней | нет |  |  | Есть на проступи | Отсутствие или несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м | с одной стороны |  |  | Как минимум с одной стороны | Отсутствие на части маршей, несоответствие | О, С О, С |
| - *горизонтальные завершения | нет |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | О, С |
| - *нетравмирующие окончания | нет |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | О, С |
| - *указатели номера этажа на поручне тактильные | нет |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| Лифт пассажирский | - |  |  |  |
| Кабина: | - |  |  |  |  |  |
| - длина | - |  |  | 1,25 м и более | Не менее 1,25 м | К |
| - ширина | - |  |  | 1,1 м и более | Не менее 1,0 м | К |
| - ширина дверного проема | - |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| -* поручни | - |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | О |
| *Световая информация | - |  |  | Имеется |  | Г |
| *Звуковая информация | - |  |  | Имеется |  | С |
| *Знак доступности | - |  |  | Наличие |  | К |
| *Указатели номера этажа напротив лифта | - |  |  | Наличие |  | К, Г |
| Обслуживание через окно/прилавок |
| Высота рабочей поверхности | - |  |  | 0,8 – 1,1 м | Допустимо несоответствие | К |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) | - |  |  | 1,25 м и более | Не менее 1,2 м | К |
| Обслуживание в кабинете |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету | 0,89 |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| Высота порога | 0,02 |  |  | 0,025 м и менее | Более 0,025 м | К |
| Информация тактильная о назначении кабинета | нет | Установить информационную тактильную табличку |  | На стене рядом с дверью | На двери или отсутствует | С |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: | нет |  |  | На стене рядом с дверью | Допустимо отсутствие | К, О, С, Г |
| - *размещение на высоте | - |  |  | 1,8 м и менее | Не учитывается | К |
| - *высота прописных букв | - |  |  | 0,016 м и более | Не учитывается | С |
| Зона для кресла-коляски | - | Оборудовать зону для кресла-коляски |  | не менее 1,2 х 0,9 м | не менее 1,1 х 0,8 м | К |
| Обслуживание с перемещением № |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | - |  |  | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м | Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м | К |
| *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) | - |  |  | 0,8 – 1,1 м | Без ограничений | К |
| Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |
| Длина | - |  |  | 1,8 м и более | 1,5 м | К |
| Ширина | - |  |  | 1,6 м и более | 1,5 м | К |
| Место для сидения | - |  |  | Имеются |  | О |
| *Крючки для костылей | - |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие | О |
| Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест | - |  |  | 2% и более | Не менее одного места | К |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | - |  |  | 1,2 м и более | Не менее 0,9 м | К |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха | - |  |  | 2 % и более | Не учитывается | Г |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | нет |  |  | Не требуется | Имеется | К |
| Санузел для посетителей | есть |  |  | Имеется | - | Г |
| Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей | нет | Оборудовать санузел для инвалидов |  | Имеется | - |  |
| *Знак доступности помещения | - |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | К |
| Тактильная маркировка | - |  |  | Имеется |  | С |
| Ширина дверного проема | 0,65 |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К, О |
| Раковина: |  |  |  |  |  |  |
| - зона у раковины (глубина) | 1,9 |  |  | 1,2 м и более | Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине) | К |
| - зона у раковины (ширина) | 1,44 |  |  | 0,8 м и более |  | К |
| - *высота раковины | 0,78 |  |  | 0,8 – 0,9 м | не более 0,9 м | К |
| - *опорный поручень | нет |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| Кабины для инвалидов: | нет |  |  |  |  |  |
| - количество кабин | 1 |  | справочно |  |  |
| - *знак доступности кабины | - |  |  | Имеется | Отсутствует | К |
| - ширина дверного проема | - |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К, О |
| Габариты санузла/кабины (длина) | - |  |  | 1,8 и более | 1,6 м | К |
| Габариты санузла/кабины (ширина) | - |  |  | 1,65 м и более | 1,5 м | К |
| Опорные поручни | - |  |  | Имеется | Стационарный у стены | К, О |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | - |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | К |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | - |  |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| - *крючки для костылей | - |  |  | Наличие | Допустимо отсутствие | О |

ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на входной группе – тамбур расширить до необходимой величины или установить раздвижные двери, установить минипандус или заменить дверную коробку для понижения порога

- на путях передвижения – перед лестницей нанести тактильную полосу, нанести контрастную маркировку на лестницу, установить пандус

- в зоне оказания услуги – перед кабинетами установить информационные тактильные таблички, оборудовать зону для кресла-коляски

- в санитарных помещениях – расширить дверной проем в санузел до необходимых параметров, оборудовать санузел под потребности инвалидов

Ответственный за проведение обследования объекта:

Д.А. Созинов

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

Председатель комиссии: 											Д.А. Созинов

Секретарь комиссии:												Т.В. Садырина

Члены комиссии:													О.Н. Батаева

Н.П. Долгий

И.В. Сенникова

Г.Н. Кузнецова